Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: xx/xx.xx.2019

Prezenta autorizaţie integrata de mediu, emisă în data de xx.xx.2019, își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor.

Titularul autorizaţiei: SC TEBU CONSULT INVEST SRL, cu sediul social în jud. Braila, comuna Gropeni, tarlaua 106, Parcela 485, lot 5, Constructia C1, Birou 4

Locaţia activităţii: comuna Tufesti, Tarlaua 5, P16, 20, 21, judet Brăila

Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa I, pct.  6.6. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și

6.6. c) 750 de locuri pentru scroafe

Codul CAEN rev. 2:  0146 (0123 - rev. 1) Creşterea porcinelor

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Titlul: Complex de porci – Ferma nr. 1

Data emiterii: xx.xx.2019

| DIRECTOR EXECUTIV Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, Daniela Ligia DOBRE |
| --- | --- |
| ÎNTOCMIT Liliana Maria IOAN |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a titularului activităţii |  |
| 2 | Temeiul legal |  |
| 3 | Categoria de activitate |  |
| 4 | Documentaţia solicitării |  |
| 5 | Managementul activităţii |  |
| 6 | Materii prime şi auxiliare |  |
| 7 | Resurse de apă, energie, gaze naturale |  |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament |  |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |  |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot |  |
| 11 | Gestiunea deşeurilor |  |
| 12 | Prevenirea şi manegementul situaţiilor de urgenţă |  |
| 13 | Monitorizarea activităţii |  |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului |  |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii |  |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor |  |
| 17 | Glosar de termeni |  |
| 18 | Anexe |  |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC TEBU CONSULT INVEST SRL

Sediul social: jud. Braila, comuna Gropeni, tarlaua 106, Parcela 485, lot 5, Constructia C1, Birou 4

Telefon: 0239684688

Fax: 0239681150

E-mail: secretariat@tebu.ro

Număr de înmatriculare: J09/723/2017

Cod unic de înregistrare: 29338620

Amplasamentul activităţii: comuna Tufesti, Tarlaua 5, P16, 20, 21, judet Brăila, suprafaţa totală de teren pe care este amplasat Complexul de porci – Ferma nr. 1 este de cca 19,0 ha (189.960 mp) si este ocupată astfel:  cca 7,5 ha – construcţii; cca 0,96 ha – drumuri; cca 10,5 ha - spaţii verzi.

Vecinatăţile amplasamentului analizat :

- la Nord: SC CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE SRL – Ferma de reproductie suine;

- la Est: terenuri agricole;

- la Sud: terenuri agricole;

- la Vest: DJ 212 Brăila - Stăncuța.

# TEMEIUL LEGAL

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine operatorului.

Aveți obligația solicitării vizei anuale a autorizației de mediu, cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea/vizarea acesteia.

Autorizaţia de mediu pentru care nu se obține viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Decizia privind viza anuala se afișează de către titularul autorizației la loc vizibil.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate: conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la:

- pct. 6.6. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și

- pct. 6.6. c) 750 de locuri pentru scroafe.

Activitate IED:

Cod CAEN 0146 -  Creşterea porcinelor.

Activităţi non IED conexe:

CAEN 0162 –  Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

CAEN 3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate;

CAEN 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

CAEN 4623 – Comerţ cu ridicata al animalelor vii;

CAEN 5210 – Depozitări;

CAEN 8121 – Activităţi generale de curăţenie al clădirilor.

Capacitatea proiectată a instalaţiei: capacitatea nominală a instalaţiei IED pentru creşterea intensivă a porcilor, respectiv numărul maxim de locuri de cazare, este de 80.000 locuri repartizate astfel:

-	In sectorul Gestaţie:	 5.577 locuri pentru scroafe si vieri;

-	În sectorul Maternitate: 12.474 locuri pentru scroafe cu purcei sugari;

-	În sectorul Tineret:	27.929 locuri pentru tineret înţărcat (< 30 kg);

-	În sectorul Îngrăşătorie:  34.020 locuri pentru grăsuni (< 85 kg) şi porci grași (< 110 kg).

Pentru desfasurarea activitatilor operatorul deţine pe amplasament urmatoarele dotări:

- 35 hale de crestere a porcilor repartizate pe sectoare astfel:

  - sector Gestatie - 9+½ hale ocupate de scroafe gestante, scroafe dupa monta, scroafe in asteptarea montei, scroafe dupa ințărcare, scrofite, vieri;

  - sector maternitate - 3+½ hale ocupate de 1.134 scroafe lactante si 11.340 purcei sugari;

  - sector de creștere tineret - 5 hale ocupate de purcei ințărcați (≤ 30 kg);

  - sector ingrașătorie - 17 hale ocupate de grăsuni (≤ 80 kg) si porci grași (≤ 110 kg).

- Două filtre sanitare prevazute cu vestiare, grupuri sanitare şi dușuri pentru asigurarea normelor sanitare impuse activităţii desfășurate (C3 – 253 mp si C4 – 367 mp);

- Sediul administrativ al complexului prevazut cu birouri, cantina, sala de mese si grupuri sanitare (C4 – 372 mp);

- Laborator sanitar-veterinar prevăzut cu birouri, laborator, punct farmaceutic, grup sanitar (C5 – 100 mp);

- Atelierul mecanic prevazut cu bancuri de lucru, utilaje si masini – unelte pentru efectuarea lucrarilor de reparatii si intretinere mecanică  (C6 – 136 mp);

- Cladirea incineratorului (C7 – 135 mp), in care se află o instalatie de incinerat cadavre de animale cu o capacitate de 4000 kg/șarjă, prevăzută cu un coș de evacuare gaze arse si o camera frigorifică cu suprafata de 12 mp.;

- Staţia de epurare ape uzate, cu suprafața construită de 4.396 mp, dimensionată pentru a prelua apele uzate de la toate punctele de lucru aparţinând firmei TEBU CONSULT INVEST SRL aflate in zonă (Ferma nr. 1, Ferma nr. 2 şi Ferma nr. 3, Statia de potabilizare apa), precum si de la punctele de lucru ale firmei partenere SC Centrul Regional de Colectare Cereale SRL (Ferma Mixta, FNC) aflate in vecinatatea amplasamentului;

- Hala de livrare a grăsunilor, inclusiv pod basculă (C13 – 54 mp);

- Bucătării furajere pentru prepararea rețetelor de furaje necesare hrănirii porcilor in functie de vârsta și destinația acestora;

- Puţuri forate care asigură apă tehnologică pentru igienizarea spaţiilor şi pentru paturile hidraulice de colectare dejecţii (în prezent este funcţional un singur puţ);

- Racord de apă potabilă de la Staţia de potabilizare a apei brute (com. Gropeni);

- Gospodărie de apă internă şi reţelele de distribuţie aferente;

- Reţea de canalizare internă, care colectează apele uzate menajere şi apele uzate tehnologice (dejecţiile şi apa de spălare din hale) şi le conduce la staţia proprie de epurare;

- Conductă de evacuare a apei uzate epurate până la Dunăre;

- Racord de alimentare cu gaze naturale din magistrala Isaccea-Siliştea;

- Sistem de alimentare cu energie electrică, inclusiv iluminatul interior şi exterior al fermei;

- Reţele de drumuri şi platforme interioare;

- Împrejmuirea Complexului din gard dublu (exterior din prefabricate din beton şi interior din plasa de sârma); între cele două garduri este realizat un drum de patrulare şi siguranţă.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii Autorizaţiei cuprinde:

-Cerere nr. 1021/23.10.2017, înregistrată la APM Brăila cu nr. 13139/23.10.2017, pentru emiterea Autorizației integrate de mediu, întocmită de societatea TEBU CONSULT INVEST SRL.

-Formular de solicitare și Raport de amplasament elaborate de CEPROHART SA persoană juridică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 96.

- Analiza conformitatii activitatii desfasurate de TEBU CONSULT INVEST SRL cu BATC 2017 pentru creşterea intensiva a porcilor elaborata de CEPROHART SA.

-Anunţ  public privind depunerea solicitării apărut în ziarul cotidian ”Infobraila”, publicat timp de 10 zile începând cu data de 23.10.2017.

-Contract de publicitate (TV) nr. 8/20.10.2017 încheiat cu TELE MR TV SRL (TV BRAILA) privind difuzarea pe postul local de televiziune TV Braila a anunţului public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu.

- Certificat de Înregistrare emis de ORC de pe langa Tribunalul  Brăila la data de 04.09.2017.

- Certificat constatator  eliberat la data de 04.09.2017 de ORC de pe langa Tribunalul Braila în baza declarației pe propria răspundere nr 36943 din 31.08.2017.

-Procese verbale APM Brăila nr. 14268/16.11.2017 de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare/identificare a instalaţiei respectiv nr. 736/22.01.2019 încheiat la sedinta de dezbatere publica a documentatiei tehnice.

-Anunţ public privind dezbaterea publică apărut în ziarul ”Infobraila”, publicat în data de 20.12.2018.

-Invitații la şedinţa de dezbaterea publică.

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor (AGA) nr. 154/13.11.2017, valabilă până la data de 31.10.2020, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

-Contract de comodat nr. 465/27.03.2014, privind cedarea dreptului de folosinţă asupra exploatatiei cu RO 0443199001 in integralitate cu destinatia de complex de porci situat în comuna Tufeşti, judetul Braila (Tarlaua 5, P16, 20, 21), încheiat între SC VEGETAL TRADING SRL (comodant) şi TEBU CONSULT INVEST SRL (comodatar).

-Contract de comodat nr. 405/15.03.2014, privind cedarea dreptului de folosinţă asupra imobilului cu destinaţia complex de porci situat în comuna Tufeşti, judetul Braila (Tarlaua 5, P16, 20, 21, Tarla 2, P45-51 si Tarla 6, P2-11/2, P2-11/3, P2-11/4 Lot 1), încheiat între S.C. HIDROZONE S.R.L (comodant) şi TEBU CONSULT INVEST SRL (comodatar).

-Contract de comodat nr. 48/15.03.2014, privind cedarea dreptului de folosinţă asupra imobilelor cu destinaţia Staţie epurare (Tarlaua 5, P16, 20, 21- Lot 11) situat în comuna Tufeşti, jud. Brăila şi Staţie de potabilizare apă (Tarlaua 106, P486-500, P1 cu număr cadastral 1066, C86 în suprafaţă de 365mp) situat în comuna Gropeni, jud. Brăila, încheiat între S.C. CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L. (comodant) şi TEBU CONSULT INVEST SRL(comodatar).

-Contract de comodat nr. 647/30.08.2016, privind cedarea dreptului de folosinţă asupra suprafetei de 200 mp din cadrul imobilului C11 (in suprafata de 642 mp) situat in comuna Tufesti, judetul Braila, Tarlaua T5, parcelele P16,20,21 Lot 5-6-2A, pentru desfasurarea activitatii de producere a energiei electrice si energiei termice, încheiat între S.C. CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L. (comodant) şi TEBU CONSULT INVEST SRL (comodatar).

-Contract pentru predarea-preluarea responsabilitatii privind indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare, respectiv privind indeplinirea obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje nr. 201701768/09.02.2017 încheiat cu ECO-ROM AMBALAJE SA.

-Contract de vanzare-cumparare nr. 1283/22.02.2017 încheiat cu KLAUSSENBURG RECYCLING GmbH (SRL).

-Contract de vanzare-cumparare de deseuri de ambalaje în vederea reciclării acestora nr. 223/27.02.2017 încheiat cu HARPLAST SRL.(act aditional)

-Contract de prestari servicii de valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje nr. 224/27.02.2017 . (act aditional)

-Contract de prestari servicii de neutralizare prin incinerare nr. EFS170164/26.04.2017 încheiat cu ECO FIRE SISTEMS SRL.

-Contract prestari servicii colectare deseuri nr. 222/24.04.2016 încheiat cu RECORWOOD SRL.

-Contract de vanzare nr. 28/28.03.2016 încheiat cu REMAT VRANCEA SA . (act aditional)

-Protocol de colaborare nr. 446/08.09.2014 încheiat cu RECOLAMP.

-Contract de prestari servicii nr. 25/08.01.2015 încheiat cu MIMBU SRL pt prestari servicii  DDD.

-Autorizaţie sanitară veterinară nr. RO-BR-017-INC/2/01.04.2014 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru functionarea incineratorului de cadavre de animale.

- Autorizaţie sanitară veterinară nr. 92/01.04.2014  emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru functionarea Fermei nr. 1.

-Fişe tehnice de securitate.

-Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului.

-Puncte de vedere emise de Biroul CFM nr. 14850/28.11.2017, 1913/14.02.2018, 5002/25.04.2018,

-Puncte de vedere emise de Serviciul Monitorizare si laboratoare

-Completări depuse la documentație cu adresele înregistrate la APM Brăila cu nr. 13892/07.11.2017, 301/10.01.2018, 1785/12.02.2018, 3803/28.03.2018, 4595/17.04.2018, 8062/03.07.201810152/14.08.2018, 12869/10.10.2018, 13642/29.10.2018, 15056/29.11.2018, 15549/11.12.2018, 15962/20.12.2018, 608/18.01.2019.

-Adresa ANPM nr. 1/4631/VT/12.12.2018, înregistrată la APM brăila cu nr. 15637/12/.12.2018.

-Nota sv. nr. 15740/APM Braila/14.12.2018.

-Puncte de vedere transmise de membrii CAT si inregistrate la APM Braila cu nr. :

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Conştientizare şi instruire

# -Operatorul va iniţia acţiuni de instruire şi conştientizare care să asigure că toate operaţiunile de pe amplasament nu vor determina deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu de pe amplasament sau din afara limitelor acestuia.

### -Personalul trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile de lucru, normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

### -Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia, atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi în timpul lucrărilor de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### -Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

-Operatorul trebuie să asigure prin decizie o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii. Va acorda, de asemenea, autorităţilor competente cu atribuţii de inspecţie şi control întreaga asistenţă necesară pentru a realiza vizite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare, în spaţiile sau în zonele aferente acestora, precum şi pentru prelevarea de probe.

-Operatorul va realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

-Operatorul este responsabil de siguranţa instalaţiilor în perioada de funcţionare, cât şi în perioada de oprire, printr-o întreţinere de prevenire planificată. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, ale căror desfăşurare se va evidenţia într-un registru.

-Operatorul este responsabil de revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol. Operatorul trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei factorilor de mediu.

-Operatorul este responsabil de remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcţionarea activităţilor, cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

-Operatorul are asigurate spații amenajate pentru colectarea separată a deșeurilor rezultate din activitate.

-Operatorul are asigurate prin măsuri tehnice, organizatorice, prin mijloace materiale şi financiare, condiţiile pentru respectarea prevederilor prezentei autorizaţii.

# Acţiuni de control

-Operatorul va iniţia  acţiuni de control şi remediere în vederea constatării neconformităţilor cu prevederile autorizatiei.

-Operatorul va controla modul de funcţionare al instalaţiilor de pe amplasament şi în special a instalaţiilor pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu şi va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

-Operatorul trebuie să se asigure, prin acţiuni de control, că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât functionarea instalatiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

# Notificarea APM Brăila

## Operatorul este obligat să notifice APM Brăila în următoarele cazuri:

## -dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

## -la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.;

## -în cazul oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului și a autorității competente pentru inspecție și control la nivel local; în termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale transmite la APM Brăila, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform Anexei III. Dacă este cazul se va retransmite acest raport cu  informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator. Raportul privind accidentul este  parte integrantă a R.A.M.

## -în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile autorizatiei, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu.

-la oprirea/pornirea planificata a instalaţiei, cu 48 ore înainte.

-dacă apar modificări ale prevederilor actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime/materialelor auxiliare/combustibili utilizate în procesul de producţie, la capacitate maximă, sunt prezentate în Tabelul 6.1:

Tabelul 6.1.

| Nr. crt. | Materii prime/materiale utilizate în activitate | Fraza de risc | Cantitatea utilizată la capacitatea proiectata (80000 locuri) | Modul de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | purcei pentru ingrasare |  | cca 150000 purcei pt ingrasare in 2 cicluri | cazare in hale de crestere |
| 2 | furaje concentrate | - | 47.888 t/an | buncăre metalice specializate |
| 3 | apă potabilă | - | 394.200 mc/an | rezervor metalic |
| 4 | apa tehnologica | - | 9000 mc/an | 2 rezervoare cilindrice cu V=54 mc fiecare |
| 5 | vitamine, vaccinuri, antibiotic | - | cca 500 kg/an | farmacia veterinară |
| 6 | dezinfectanţi |  | 1160 kg/an 4420 l/an | în ambalajul furnizorilor: -pliculete, cutii, saci, pungi hartie -bidoane plastic, spray-uri depozitarea acestora se face intr-o magazie in incinta fermei |
| 7 | Substante pentru tratarea apelor uzate tehnologice (clorura ferica, polieletrolit, hidroxid de sodium) | Conform fiselor de securitate | Cca 10 t/lună | recipientele originale (bidoane plastic, saci plastic) într-o clădire din vecinătatea staţiei de epurare, asigurată, semnalizată, pe paleţi de lemn |
| 8 | motorină | H226, H411, H304, H315, H351, H373 | 2000 l/an | rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 10 mc. revervoarele generatoarelor de curent electric |
| 9 | gaze naturale |  |  | - |
| 10 | energie electrică | - | 8.234,4 MWh/an | - |

Managementul nutrițional:

Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 3):

-Regimul alimentar al animalelor este echilibrat pentru a răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de energie și aminoacizi ușor digerabili.

- Administrarea furajelor se face conform unor reţetare, în funcţie de categoria de vârstă a animalelor.

- Regimul alimentar este completat cu aminoacizi sintetici (de exemplu lizină, metionină, treonină, etc)  care se dozează în furajele administrate.

- Se adaugă în premixuri enzime  pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale.

Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 4):

-Hrana este alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce priveste aportul de fosfor, in funcție de greutatea animalului si/sau etapa de productie.

-Se adaugă în premixuri fitază pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale.

-Furajele utilizate în hrana animalelor conțin fosfat monocalcic, care în prezența fitazei este reținut în corpul animalelor, reducandu-se astfel cantitatea de fosfor total excretat.

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Apă

## 7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Apa potabila necesara adăpării animalelor si activitatilor igienico-sanitare ale personalului este asigurata prin alimentarea cu apa potabila de la punctul de lucru Statia de potabilizare apă brută, apartinand Tebu Consult Invest SRL, aflata in vecinatatea obiectivului Ferma nr. 1, la cca. 800 m distanta de limita amplasamentului fermei (com. Gropeni, T106, jud. Braila).

Instalaţiile de aducţiune şi înmagazinare a apei, precum şi Staţia de potabilizare a apei brute - nu intră în conturul instalaţiei IED/IPPC de pe amplasamentul Fermei nr. 1, com. Tufeşti, jud. Braila.

Inmagazinarea și distribuția apei potabile

De la Statia de potabilizare a apei, intrarea apei potabile pe amplasamentul Fermei nr. 1 se face printr-o conducta din PEHD cu Dn 150, care alimenteaza Gospodaria de apa, compusa dintr-un bazin circular semiîngropat din beton armat de inmagazinare a apei potabile care are diametrul de 12 m și o capacitate de 240 m3 si o statie de pompare.

Din acest bazin apa potabila este preluata si dirijata, prin pompare, spre punctele de consum ale fermei, prin reteaua interna de alimentare cu apa potabila, formata din conducte PEHD cu  Dn 100 si Dn 80, care totalizeaza o lungime de 4.330 m.

Din reteaua interna de alimentare cu apa potabila, intrarea apei in halele de crestere porci se face prin intermediul unor conducte PEHD cu Dn 50 iar distributia apei in hale se face prin intermediul conductelor din PE cu Dn 25, suspendate pe toata lungimea halei. Din aceste conducte, in dreptul fiecarei boxe sau fiecărui compartiment de animale sunt realizate 1÷3 racorduri cu tevi din inox cu Dn 1/2”, care au instalate la capatul inferior adapatori tip suzeta, amplasate la inaltimi de cca. 30 cm de la sol.

Asigurarea apei industriale netratate

Apa industriala utilizată in scop tehnologic, pentru asigurarea apei necesare pernelor de apa din bazinele colectoare de dejectii, precum si pentru spălări tehnologice, este captata dintr-un foraj de mare adancime (60 m), FA1  aflat in incinta complexului (coordonate STEREO: X(E) =  724074,89  Y(N)= 398501,56) în vecinătatea Gospodăriei de apă potabilă.

Apa prelevată cu pompa submersibilă din forajul FA1 este pompată în 2 rezervoare metalice cilindrice orizontale amplasate suprateran, avand capacitatea de 54 mc fiecare.

Distribuţia apei industriale spre consumatori (hale) se realizează prin intermediul staţiei de pompare, comune cu cea pentru apa potabilă.

Distributia apei industriale in hale se realizeaza printr-o retea interna subterana, compusa din:

( sistemul de alimentare format din conducte de otel, cu Dn 50 si conducte de azbociment cu Dn 100, in lungime de cca. 2000 m si

( sistem de alimentare format din conducte PEHD cu Dn 80 in lungime de cca 2500 m.

Consumul anual de apa estimat la capacitatea nomunala a fermei este prezentat în tabelul 7.1.1.:

Tabelul 7.1.1.

| Categoria apei | Consum anual estimat la capacit. nominală mc/an |
| --- | --- |
| Apa potabila | 394.200 |
| Tehnologică | 9.000 |

Utilizarea eficienta a apei (conformarea cu BAT 5) :

-Se ține evidenţa lunară a cantităților de apă potabilă și apă tehnologică utilizate.

-Se aplică Planul de intervenție și mentenanță, atunci când sunt observate/constatate pierderi de apă pe traseele de alimentare cu apă.

-Se utilizează echipamente de spălare a pardoselilor din halele de crestere a porcilor cu apă sub presiune înaltă, marca Karcher.

-În fiecare boxă de animale există adăpători tip biberon/suzetă, care reduc risipa de apă și asigură necesarul efectiv de apă de băut pentru animale, ad-libitum.

-Se realizează verificarea și ajustarea periodică a debitului de apă asigurat utilizând dotările existente (ventile manuale, ventile automate, tevi, pompe, etc.)

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate colectate sunt reprezentate in cea mai mare parte de ape uzate tehnologice rezultate din activitatea de creștere a porcilor, ape in care se regaseste in totalitate amestecul de dejectii solide si purin evacuat de animale si, in procent foarte mic, de ape menajere si pluviale.

Bazinele cu pernă de apă in care sunt colectate dejecțiile evacuate de porcii crescuți in boxele prevăzute cu dușumele integral formate din grătare, se golesc periodic in canalele colectoare secundare amplasate sub halele de productie. Un canal secundar de canalizare colecteaza apele uzate evacuate de la 3 ÷ 6 hale de crestere porci si le transporta la canalul colector principal (magistrala) care dirijeaza apele uzate la Statia de epurare.

Principalele reţele de canalizare a apelor uzate înainte şi după Staţia de epurare sunt următoarele:

- racord pentru apele uzate provenite de la Ferma nr. 1 (și de la Stația de potabilizare și FNC), printr-o conductă din PVC cu Dn 500 mm şi un segment terminal de tronson PVC cu Dn 300 mm, pentru alimentarea bazinelor betonate supraterane de acumulare a apelor uzate de la cele trei ferme;

- racord pentru apele uzate provenite de la Fermele nr. 2 şi 3, printr-o conductă  din PVC cu Dn 500 mm şi un segment final din azbociment cu Dn 300 mm, pentru alimentarea bazinelor betonate supraterane de acumulare a apelor uzate de la cele trei ferme;

- racord de evacuare apă uzată epurată, de la staţia de epurare la gura de evacuare în Dunăre, printr-o conducta PEHD, Dn 250 mm, pe o distanţă de cca. 5 km.

7.1.3. Epurarea apelor uzate

Apele uzate tehnologice şi menajere rezultate din activităţile de creştere intensivă a porcilor în cadrul Fermei nr. 1, Fermei nr. 2 şi Fermei nr. 3 aparţinând TEBU CONSULT INVEST SRL, precum si de la punctele de lucru ale firmei partenere SC Centrul Regional de Colectare Cereale SRL (Ferma Mixta, FNC) sunt evacuate şi tratate în Staţia de epurare a apelor uzate, amplasată în cadrul Fermei nr. 1.

Staţia de epurare a apelor uzate, are o capacitate nominală de 60 mc/h si este prevazuta cu trei trepte de epurare:

- treapta mecanică, in care se realizeaza separarea din apa uzata a particulelor solide (namolul de gunoi de grajd) prin procedee mecanice (filtrare);

- treapa fizico-chimică, in care se realizeaza separarea din apa uzata a unor substante dizolvate, in suspensie sau coloidale, prin procedee fizico-chimice de retinere si neutralizare (precipitare, coagulare, floculare, sedimentare, etc);

- treapta biologică, in care se realizeaza separarea din apa uzata a unei parti insemnate din substanta organica biodegradabila prin procese biologice si reducerea azotului amoniacal prin procedee de nitrificare–denitrificare.

Linia apei este compusă din:

- cămin cu grătar mecanic, pentru reţinerea eventualelor părţi solide mai mari;

- 2 bazine betonate supraterane:

  - bazinul nr. 1 de omogenizare dejecții lichide, cu dimensiunile L x l x h: 25 m x 22 m x 3 m, Vu = 1600 mc;

  - bazinul nr. 2 de omogenizare dejecții lichide, cu dimensiunile L x l x h: 47 m x 21 m x 2,5 m, Vu = 2400 mc,

pentru acumularea apelor uzate provenite de la punctele de lucru aflate în zonă, cu capacitatea totală rezultată de stocare de 4000 mc, alimentate prin două trasee:

  - conductă din PVC cu Dn 500 mm şi un segment terminal de 30 m tronson metalic cu Dn 200 mm (apele uzate provenite de la Ferma nr. 1, Ferma Mixta, FNC)

  - o conductă din PVC cu Dn 500 mm şi un segment final din azbociment cu Dn 300mm, (apele uzate de la Fermele 2 şi 3);

- staţie de insuflare aer, dotată cu o suflanta pentru agitarea apei în cele 2 bazine;

- staţie de pompare apă uzată, dotată cu 2 pompe ACV 150- 45 kW, 30mc/h, H= 3 mCA, care transferă apă în treapta mecanică, dotată cu două filtre parabolice;

- două filtre parabolice tip VTPS 2000/0,5, cu o capacitate de 80 mc/h, suprafaţa de filtrare de 2,8 mp şi diametrul ochiurilor 0,5 mm şi care au rolul de a separa partea solidă de cea lichidă din apele uzate;

- 4 paturi de deshidratare nămol – fermentare aerobă, cu dimensiunile:

L x l x h: 45m x 12,5 m x (0÷0,8)m, Vu= 200 mc/buc; ST = 2.250 mp;

- bazin de omogenizare ape uzate separate (10 x 3,5 x 3,0) m, V = 105 mc;

- instalaţie de flotaţie şi decantare tip WWL 60, capabilă, în combinaţie cu sistemul de floculare tip REDOX, să reducă concentraţia poluanţilor din apele uzate cu cca 80%, inclusiv a indicatorilor CBO5 şi CCOCr, prin adaosul de substanţe chimice de coagulare şi floculare;

- 2 bazine de contact / mixare, cu volumul de 200 mc, fiecare;

- 2 bazine de tratare biologică (V = 3.400 mc/buc), formate fiecare din doua bazine circulare concentrice; bazinul interior constituie bazinul de denitrificare, iar cel exterior – bazinul de aerare, echipate cu sistem de aerare de adâncime; sistem de măsură şi control a cantităţii de OD; mixere pentru denitrificare; unitate automată pentru preparare polielectrolit; sistem de recirculare între denitrificare şi aerare, pompa de alimentare a sistemului de flotaţie a nămolului biologic;

- sistem de recuperare a nămolului biologic, alcătuit dintr-un modul de flotaţie tip WWL 50 şi o pompă centrifugă de nămol;

- sistem de evacuare a apei epurate biologic;

- sistem de recirculare a nămolului biologic şi de evacuare a nămolului biologic în exces.

Linia nămolului

Amestecul de gunoi de grajd si apa uzată din cele două bazine de colectare ape uzate este transportat spre sitele parabolice, unde partea solidă este separata de partea lichidă şi depozitata în paturile de deshidratare nămol, care sunt în număr de 4, cu o capacitate de 200 mc fiecare, respectiv o capacitate totală de depozitare de 800 mc. Tot la paturile de deshidratare sunt dirijate și nămolurile primare și biologice provenite de la instalațiile de flotație WWL60 și WWL50. Ciclul de funcţionare a unui pat de deshidratare este de 45 de zile, timp în care se realizează deshidratarea, stabilizarea, mineralizarea nămolului, respectiv realizarea condiţiilor pentru transformarea nămolului în fertilizant natural pentru terenurile agricole.

Cantitatea de nămol, cu umiditatea de 90%, stocată în paturile de deshidratare se ridică la  cca 80 mc/lună.

Nămolul deshidratat pe paturile de uscare este depozitat apoi pe o platformă betonată compartimentată (4 celule), ce constituie gospodăria de compost, cu dimensiunile:

L x l x h: 52 m x 17 m x 3 m; 52 m x 16 m x 3 m; 50 m x 27 m x 3 m; 36 m x 21 m x 3 m, și un volum total de 11.400 mc în vederea fermentării aerobe și anaerobe şi transformării în îngrăşământ natural (cu o umiditate de cca 60 – 70 %), pentru o perioadă de min. 4-6 luni.

După deshidratare şi compostare, nămolul mineralizat este împrăştiat pe terenurile agricole din zonă in baza unui permis de aplicare emis de APM Braila.

Reducerea producerii de ape uzate (conformarea cu BAT 6):

-se utilizeaza echipamente de spălare a pardoselilor din halele de crestere a porcilor cu apă sub presiune înaltă, marca Karcher.

Reducerea emisiilor în apă provenite din apele uzate(conformarea cu BAT 7):

-din bazinele de colectare a apelor uzate (dejectii solide, dejectii lichide si apa) de sub halele de producție, acestea sunt pompate în statia de epurare, în bazinele de omogenizare existente.

-epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare prevazuta cu treapta mecanica, fizico-chimica si biologica de epurare.

7.2    Utilizarea eficientă a energiei

Alimentarea cu energie electrică se realizează prin racord la rețeaua de distribuție energie electrică din sistemul național prin intermediul a 3 posturi de transformare.

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii, societatea dispune de grupuri electrogene generatoare de curent electric:

- GE1 (amplasat in zona cantinei) - generator de curent electric, putere nominala 75 kVA, prevazut cu motor Diesel alimentat cu motorina stocata intr-un rezervor cu capacitatea de 200 litri;

- GE2 (amplasat in zona cantinei) - generator de curent electric, putere nominala 75 kVA, prevazut cu motor Diesel alimentat cu motorina stocata intr-un rezervor cu capacitatea de 250 litri;

- GE3 (amplasat in zona cantinei) - generator de curent electric, putere nominala 300 kVA, prevazut cu motor Diesel alimentat cu motorina stocata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 litri;

- GE4 (amplasat in zona FNC-ului) - generator de curent electric, putere nominala 300 kVA, prevazut cu motor Diesel alimentat cu motorina stocata intr-un rezervor cu capacitatea de 300 litri;

- GE5 (amplasat in zona statiei de epurare) - generator de curent electric, putere nominala 75 kVA, prevazut cu motor Diesel alimentat cu motorina stocata intr-un rezervor cu capacitatea de 100 litri;

Pentru asigurarea energiei electrica si a energiei termice sub forma de apa calda se utilizeaza un grup de cogenerare (GCMP) amplasat in zona FNC-ului format dintr-un motor Perkins tip 4016 TESI 140 HC, alimentat cu gaz natural din retea (Q- 224,3 Nmc/h) si un generator de curent electric de tipul Stamford HC 634 K2, care produce simultan energie termica sub forma de apa calda (P = 1240 KWt) si energie electrica (P = 816 KWe).

Pentru utilizarea eficientă a energiei, titularul deține un sistem contorizat al consumului de energie electrică, iar in interiorul halelor lumina artificială se realizeaza prin utilizarea corpurilor de iluminat cu LED-uri În interiorul cladirilor anexe (pavilion administrativ, laborator, filtre sanitare, bucatarii, magazii, ateliere, etc), lumina artificiala se realizeaza prin utilizarea corpurilor de iluminat liniare cu unul sau doua tuburi fluorescente cu puteri nominale de 14 W ÷ 36 W.

Utilizarea eficientă a energiei (conformarea cu BAT 7):

- Sistemul de aducere a aerului la nivelul necesarului unui număr mare de animale din acelaşi adăpost, sau compartiment din adăpost, evacuarea aerului uzat, încălzirea mediului de viaţă dar şi răcirea acestuia când este necesar, este mecanizat în totalitate, iar funcţionarea şi controlul tuturor parametrilor - temperatură, umiditate, etc - sunt asigurate exclusiv de calculatoare de proces specializate, fără intervenţia omului, în afară de  supravegherea generală a funcţionării acestora.

- Închiderile perimetrale ale halelor vechi sunt constituite din pereţi din zidărie de cărămidă de 37,5cm grosime, iar pereţii desparţitori interiori din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime;

-Închiderile perimetrale ale halelor vechi sunt constituite din pereti din zidarie de caramida de 37,5 cm grosime, iar peretii despartirori interiori din zidarie de caramida de 25 cm grosime; unele hale noi au peretii confectionati in totalitate din panouri sandwich termoizolante, iar altele au peretii construiti dintr-un parapet din boltari ziditi pana la cota de 1,2 m si prelungiti pana la cota acoperisului cu panouri tip sandwich termoizolante.

-În interiorul halelor lumina artificială se realizeaza prin utilizarea corpurilor de iluminat cu LED-uri; în interiorul clădirilor anexe iluminatul electric se realizeaza cu corpuri de iluminat liniare cu unul sau două tuburi fluorescente cu puteri nominale între 14 W si 36 W; în exteriorul halelor iluminatul se realizează cu becuri cu vapori de mercur de forma elipsoidală cu puteri nominale intre 125 W si 250 W.

-pentru asigurarea climatului corespunzător în halele de crestere porci, fiecare hala este dotata cu sistem automatizat de monitorizare si control al umidității, temperaturii si ventilatiei din hala; ventilatia din hale se realizeaza prin admisia fortata (in depresiune) a aerului proaspat , prin ferestre acoperite de jaluzele cu deschidere reglabilă și evacuarea fortata a erului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperis; deschiderea jalujelelor si funcționarea ventilatoarelor  este asistata electronic printr-un sistem de senzori de temperatura si umiditate conectati la sistemul de monitorizare si control.

Combustibili utilizati în cadrul fermei:

-gazele naturale pentru incalzirea halelor cu generatoare de aer cald suspendate; funcționarea  centralelor termice a grupului de cogenerare si a incineratorului de cadavre de animale.

-motorina necesară funcţionării grupurilor electrogen, alimentată de la staţii PECO şi stocată în rezervoarele încorporate în grupurile electrogene si rezervorul suprateran cu capacitatea de 10 mc.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Complexul de porci - Ferma nr. 1 de creştere intensivă a porcilor ocupa o suprafata de cca. 19,0 ha de teren, situată în extravilanul com. Tufesti, jud. Brăila, între localitatile Gropeni si Tufesti, pe stânga drumului judetean Brăila – Stăncuţa, la o distanţă de cca 3,6 km faţă de localitatea Tufeşti de la limita de Sud-Vest a amplasamentului fermei şi la cca 1,4 km de localitatea Gropeni, cartierul Duca, fata de limita de Nord-Est a amplasamentului fermei. Accesul se face pe latura de vest din DJ 212 Braila Stancuta.

Ferma dispune de 80.000 de locuri de cazare porci repartizate in 35 de hale de productie, in tabelul de mai jos fiind un centralizator al halelor de crestere porci, denumirea lor din cărțile funciare, suprafața ocupată de acestea precum și denumirea lor internă folosită in cadrul fermei.

In cadrul fermei activitatea de crestere intensiva a porcilor se realizeaza in sistemul de crestere cu circuit inchis, in care exista următorul flux de productie: reproductie; maternitate; crestere tineret si ingrasare porci.

| NR. LOT | REFERINTA in EXTRASELE DE CARTE FUNCIARA | Suprafata construita la sol (mp) | REFERINTA in PLANUL DE SITUATIE (realizat în august 2007) | Denumirea interna a halei (din Planul de Situație atașat RA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1’ | C1 - hala ingrasare | 2500,69 | Hala 3 - crestere tineret | Hala 7 bis |
|  | C2 - hala ingrasare | 2449,15 | Hala 2 - crestere tineret | Hala 6 bis |
|  | C3 - hala ingrasare | 1837,98 | Hala 1 - crestere tineret | Hala 5 bis |
|  | C5 - hala ingrasare | 2223,06 | Hala 4 - maternitate | Hala 4 bis |
|  | C6 - hala ingrasare | 2246,5 | Hala 5/1(gestatie)+ 5/2(maternitate) | Hala 3 bis |
|  | C7 - hala ingrasare | 2236,45 | Hala 6 (gestatie) | Hala 2 bis |
|  | C8 - hala ingrasare | 1710,09 | Hala 7 (gestatie) | Hala 1 bis |
|  | total | 15.203,92 |  |  |
| Lot 1 | C1 - hala gestatie | 2233 | Hala 12 (gestatie) | H4N+ H4S |
|  | C2 - hala gestatie | 1866 | Hala 11 (gestatie) | H3N+ H3S |
|  | C3 - hala gestatie | 1797 | Hala 10 (gestatie) | H2N+ H2S |
|  | C4 - hala gestatie | 1797 | Hala 9 (gestatie) | H1N+ H2S |
|  | C5 - hala vieri | 899 | Hala 8 (vieri) | Hala 0 bis |
|  | total | 8592 |  |  |
| Lot 2 | C3 - hala tineret | 1187 | Hala 17 (scrofite) | Hala 0 |
|  | C5 - hala maternitate | 2266 | Hala 16 - maternitate | Hala 8 |
|  | C6 - hala maternitate | 2266 | Hala 15 - maternitate | Hala 7 |
|  | C8 - hala tineret | 2253 | Hala 14 - crestere tineret | Hala 6 |
|  | C9 - hala tineret | 2240 | Hala 13 - crestere tineret | Hala 5 |
|  | total | 10.212 |  |  |
| Lot 3 | C8 - hala ingrasare | 2117 | Hala 23 - ingrasatorie | Hala 16 |
|  | C9 - hala ingrasare | 2179 | Hala 22 - ingrasatorie | Hala 11 |
|  | C10 - hala ingrasare | 2118 | Hala 21 - ingrasatorie | Hala 10 |
|  | C11 - hala ingrasare | 2121 | Hala 20 - ingrasatorie | Hala 9 |
|  | C12 - hala ingrasare | 2714 | Hala 19 - ingrasatorie | Hala 17 |
|  | C13 - hala ingrasare | 2707 | Hala 18 - ingrasatorie | Hala 18 |
|  | total | 13.956 |  |  |
| Lot 4 | C1 - hala ingrasare | 2240 | Hala 29 - ingrasatorie | Hala 15 |
|  | C2 - hala ingrasare | 2178 | Hala 28 - ingrasatorie | Hala 14 |
|  | C3 - hala ingrasare | 2117 | Hala 27 - ingrasatorie | Hala 13 |
|  | C4 - hala ingrasare | 2116 | Hala 26 - ingrasatorie | Hala 12 |
|  | C5 - hala ingrasare | 2149 | Hala 25 - ingrasatorie | Hala 19 |
|  | C6 - hala ingrasare | 864 | Hala 24 - ingrasatorie | Hala 19 bis |
|  | total | 11664 |  |  |
| Lot 1A-2, Lot 7A | C1 - hala ingrasare | 1575 | Hala 33 - ingrasatorie | Hala 21 |
|  | C2 - hala ingrasare | 1585 | Hala 32 - ingrasatorie | Hala 22 |
|  | C3 - hala ingrasare | 1573 | Hala 31 - ingrasatorie | Hala 23 |
|  | total | 4733 |  |  |
| Lot 1A-1; Lot 7B; Lot 8 | C1/1 - hala ingrasare | 1697 | Hala 34 - ingrasatorie | Hala 24 |
|  | C1/2 - hala ingrasare | 1501 | Hala 35 - ingrasatorie | Hala 25 |
|  | C1/3 - hala ingrasare | 544 | Hala 30 - ingrasatorie | Hala 20/1 |
|  | C1/4 - hala ingrasare | 913 |  | Hala 20/2 |
|  | total | 4.655 |  |  |

15 hale de creştere a porcinelor, realizate inainte de anul 2000 (halele 1(N+S), 2(N+S), 3(N+S), 4(N+S), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)   au o structură de rezistenţă alcătuită din elemente prefabricate industrial din beton armat: stălpi cu secţiunea de 20 x 25 cm, grinzi transversale cu secţiunea T, având înălţimea de 46 cm (arbaletrieri cu consolă) şi pane de acoperiş, care susţin învelitoarea din plăci de azbociment ondulat. Fundaţiile halelor sunt monolite şi sunt alcătuite din fundaţii izolate tip pahar din beton armat pentru stâlpii prefabricaţi şi fundaţii continue din beton simplu sub ziduri. Închiderile perimetrale ale halelor sunt constituite din pereţi din zidărie de cărămidă de 37,5cm grosime, iar pereţii desparţitori interiori din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime.

20 de hale de creştere a porcinelor, realizate dupa anul 2002, (halele 0, 0bis, 1bis, 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 6bis, 7bis, 16, 17, 18, 19, 19bis, 20(1+2), 21, 22, 23, 24, 25) au o structură de rezistenţă alcătuită dintr-o structura din profile metalice, fundatiile stilpilor fiind de tipul izolate, realizate din beton armat si grinzi de fundare. Unele hale au peretii confectionati in totalitate din panouri sandwich termoizolante, iar altele au peretii construiti dintr-un parapet din boltari ziditi pana la cota de 1,2 m si prelungiti pana la cota acoperisului cu panouri tip sandwich termoizolante. Acoperisurile halelor sunt formate din structuri de ferme metalice si invelitori din panouri sandwich.

Pardoseala halelor este realizata din beton si partial placi de beton sau placi din plastic, avand fante de scurgere care faciliteaza eliminarea igienica a dejectiilor rezultate in bazinele cu inchidere hidraulica aflate sub cota pardoselii.

Evacuarea apelor pluviale de pe invelitoarea acoperisurilor se face prin jgeaburi si burlane din tabla zincata cu 0,4 mm grosime si sectiunea de 120/100, apele de ploaie fiind evacuate pe terenurile din jurul halelor unde sunt amenajate spatii verzi.

Pe lângă halele de creștere a porcilor, pe amplasamentul Fermei nr. 1 se mai gasesc și următoarele clădiri / construcții / dotări, (notate conform Planului de situaţie anexat la documentație):

- Două filtre sanitare prevazute cu vestiare, grupuri sanitare şi dușuri pentru asigurarea normelor sanitare impuse activităţii desfășurate (C3 – 253 mp si C4 – 367 mp).

- Sediul administrativ al complexului prevazut cu birouri, cantina, sala de mese si grupuri sanitare (C4 – 372 mp).

- Laborator sanitar-veterinar prevăzut cu birouri, laborator, punct farmaceutic, grup sanitar (C5 – 100 mp).

- Atelierul mecanic prevazut cu bancuri de lucru, utilaje si masini–unelte pentru efectuarea lucrarilor de reparatii si intretinere mecanică  (C6 – 136 mp).

- Caldirea incineratorului (C7 – 135 mp), in care se află o instalatie de incinerat cadavre de animale cu o capacitate de 4000 kg/șarjă, prevăzută cu un coș de evacuare gaze arse si o camera frigorifică cu suprafata de 12 mp.

- Staţia de epurare ape uzate, cu suprafața construită de 4.396 mp, dimensionată pentru a prelua apele uzate de la toate punctele de lucru aparţinând firmei TEBU CONSULT INVEST SRL aflate in zonă (Ferma nr. 1, Ferma nr. 2 şi Ferma nr. 3, Statia de potabilizare apa), precum si de la punctele de lucru ale firmei partenere SC Centrul Regional de Colectare Cereale SRL (Ferma Mixta, FNC) aflate in vecinatatea amplasamentului.

- Hala de livrare a grăsunilor, inclusiv pod basculă (C13 – 54 mp);

- Bucătării furajere pentru prepararea rețetelor de furaje necesare hrănirii porcilor in functie de vârsta și destinația acestora.

- Puț forat funcțional care asigură apă tehnologică pentru igienizarea spaţiilor şi pentru paturile hidraulice de colectare dejecţii.

- Racord de apă potabilă de la Staţia de potabilizare a apei brute (com. Gropeni).

- Gospodărie de apă internă şi reţelele de distribuţie aferente (C8).

- Reţea de canalizare internă, care colectează apele uzate menajere şi apele uzate tehnologice (dejecţiile şi apa de spălare din hale) şi le conduce la staţia proprie de epurare.

- Conductă de evacuare a apei uzate epurate până la Dunăre.

- Racord de alimentare cu gaze naturale din magistrala Isaccea-Siliştea.

- Sistem de alimentare cu energie electrică, inclusiv iluminatul interior şi exterior al

- Fermei.

- Reţele de drumuri şi platforme interioare;

- Împrejmuirea Complexului din gard dublu (exterior din prefabricate din beton şi interior din plasa de sârma); între cele două garduri s-a realizat un drum de patrulare şi siguranţă.

Etapele fluxului tehnologic:

Activitatea se desfasoara in patru sectoare de activitate:

- sectorul de monta si gestatie, care reprezinta prima etapa a fluxului tehnologic din ferma de creştere a porcilor. In acest sector se cazează şi se exploatează efectivul matcă format din scroafe de reproducţie şi vieri. Aici se organizează depistarea scroafelor în călduri, se efectuează montele, se formează grupele de scroafe confirmate ca fiind gestante şi sunt mutate în compartimentele de gestaţie liberă, unde sunt întreţinute şi hrănite până la mutarea lor în sectorul maternitate. Tot în acest sector se cresc scrofiţele selectate pentru reproducţie, care vor înlocui animalele de reproducţie din efectivul matcă care au fost reformate.

- sectorul de maternitate este sectorul in care are loc fătarea și creșterea purceilor sugari până la intarcare. In acest sector scroafele gestante sunt aduse cu cca. 2-3 zile inainte de data estimată pentru fătare și sunt ținute in boxele de fătare-alăptare pe toată durata lactației (cca. 27-28 de zile după fătare). In această perioadă, purceilor sugari li se aplică tratamente specifice și imunizări, iar la varsta de 27-28 de zile sunt ințărcați si transferați in sectorul de tineret porcin.

- după înţărcarea purceilor, scroafele de reproducţie vor avea urmatoarele destinaţii: fie sunt mutate înapoi în sectorul montă-gestaţie unde reintră în circuitul reproductiv, fie sunt transferate în îngrăşătorie unde sunt recondiţionate, în cazul în care au fost reformate.

- sectorul de crestere tineret (creşe) este sectorul in care purceii ințărcați sunt trecuți de la hrănirea cu lapte matern la hrănirea cu furaje concentrate. In acest sector, purceii tineri sunt grupati pe loturi după greutate, sex, starea de întreţinere, etc si sunt crescuti in boxe colective pana la varsta de 75 - 80 de zile, cand ajung la greutatea de 28-30 kg si sunt transferati in sectorul de crestere-ingrasare.

- sectorul de ingrasatorie este sectorul in care porcii sunt crescuti de la greutatea de 28-30 kg pana la greutatea de 100 – 110 kg atinsa la vârsta de 170 -180 de zile, cand sunt livrati catre abator. Cresterea porcilor se face in boxe colective care asigura cele trei zone necesare cresterii animalelor: zona de hranire şi adapare; zona de odihna şi zona de evacuare a dejectiilor.

La popularea boxelor, animalele sunt grupate in functie de sex (femele si masculi castrati) si greutate corporala. Pe timpul perioadei de crestere, purceii sunt hraniti cu retete diferite de nutret combinat, produs dupa retete proprii.

Exploatarea porcinelor in acest sector se bazeaza pe principiul „totul plin - totul gol”. Dupa livrarea porcilor se face curatenie in boxe, spălări, dezinfecții, se verifică starea tehnică a sistemului de adăpare si furajare, starea instalației electrice, sunt efectuate reparații, dupa care boxele sunt repopulate cu un nou lot de purcei tineri.

Pentru hrănirea porcilor de carne se folosesc furaje care conțin o proporție corectă de substanțe proteice si energetice, vitamine si săruri minerale, care asigură sporuri de creștere in greutate in condiții de eficiență economică.

Rațiile zilnice se stabilesc in funcție de structura de greutate a porcilor si trebuie să asigure de la 1,5 unitati nutritive la categoria 30-40 kg/viu, pană la 4,0 unitati nutritive la categoria 100-110 kg/viu.

Pană la greutatea grăsunilor de 50 kg, nutreturile combinate sunt administrate la discretie, iar peste aceasta greutate in doua tainuri, la distanta de 12 ore.

În cadrul Fermei nr. 1 există bucătării furajere în care se prepară hrana umeda pentru ingrasarea porcilor (grasuni si porci grasi) dupa reţete adaptate la varsta si greutatea acestora. Celelalte categorii de animale (scroafe gestante, scroafe lactante, purcei sugari, tineret, vieri) sunt hranite cu furaje concentrate uscate depozitate in silozuri metalice aferente halelor de creștere porci.

Furajele combinate sunt preluate direct de la FNC-ul aflat in vecinatatea Fermei nr. 1, care apartine SC Centrul Regional de Colectare Cereale SRL.

În fiecare hală/adăpost, animalele sunt separate între ele, fie pe grupe, fie individual, în compartimente şi boxe, delimitate de instalaţiile tehnologice. Interiorul halelor de crestere porci este organizat in compartimente distincte delimitate de pereti betonati, holuri tehnologice, culoare de acces animale si culoare de acces personal.

Fiecare compartiment din interiorul halelor este divizat in siruri de boxe de crestere a animalelor in sistem individual sau colectiv, existand compartimente ce contin de la 2 pana la 5 randuri de boxe colective sau individuale, separate intre ele prin pereti despartitori formati din placi betonate sau profile metalice din otel-inox.  Astfel pe amplasamentul fermei se pot intalni hale ce au de la 20 de boxe colective/compartiment, pana la hale cu 38 boxe colective/ compartiment, precum si hale ce au de la 185 boxe individuale/compartiment, pana la hale cu 245 boxe individuale/compartiment.

Suprafetele boxelor colective sunt variabile (de la 6 mp/ boxa, pana la 29,5 mp/boxa), iar numarul de porci crescuti in boxele colective este corespunzator cu prevederile existente privind asigurarea suprafetei minime utile pe cap de animal, in functie de greutatea acestuia.

Pentru asigurarea parametrilor corespunzatori climatului din interiorul halelor de crestere porci, fiecare hala este dotata cu un sistem automatizat de monitorizare si control al umiditatii, temperaturii si ventilatiei din hala.

Ventilatia in interiorul halei se realizeaza prin admisia fortata (in depresiune) a aerului proaspat, prin ferestrele acoperite de jaluzele cu deschidere reglabila si evacuarea fortata a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperis.

Ferestrele mentionate sunt goluri in peretii longitudinali ai halelor, au dimensiunile de 35 x 65 cm si sunt acoperite cu clapete opace actionate automat, ce fac parte din sistemul de ventilatie (air inlets).

Ventilatoarele axiale verticale sunt amplasate la nivelul coamei, pe unul sau doua randuri si refuleaza un debit maxim de aer de Q - 1800 mc/h, putere consumata P – 0,66 kW/h.

Deschiderea jaluzelelor si functionarea ventilatoarelor este asistata electronic printr-un sistem de senzori de temperatura si umiditate, conectati la echipamentul de monitorizare si control.

Asigurarea apei potabile necesare adăpării animalelor se face prin preluare din reteaua de distributie apa potabila existenta pe amplasamentul Fermei nr. 1. Pentru distributia apei potabile in hale au fost montate suspendat conducte din otel zincat sustinute de tavan cu coliere de otel si mansoane de cauciuc. Conductele de apa sunt prevazute in dreptul fiecarei boxe, cu racorduri la care sunt conectate furtune din plastic ce coboara in boxe pana la o distanta de cca. 30 cm de la sol, avand montate in capat adapatori tip „suzetă” pentru adăparea porcilor.

Asigurarea apei necesare pentru spalarea halelor de productie si pentru pernele de apa din bazinele colectoare de dejectii se face prin utilizarea de apa industriala, preluata dintr-un foraj de mare adancime.

In vederea asigurarii hranei pentru animale, in fiecare hala exista un sistem de conducte de transport al furajelor de la silozurile de depozitare sau de la bucatariile furajere pana la jgheaburile de alimentare (hranitori) existente in cadrul fiecarei boxe de animale.

In exteriorul fiecarei hale in care sunt cazate animale ce consuma hrana uscata sunt amplasate pe platforme betonate silozuri metalice (inox) cu capacitati diferite de stocare (6 ÷ 12 tone de furaje concentrate/buc). Umplerea silozurilor cu furaje uscate se face direct din cisterne auto speciale prin intermedul unor sisteme pneumatice controlate de senzori de preaplin.

Transportul hranei uscate de la silozuri la boxe se realizeaza prin intermediul unor transportoare cu lanţ, care dirijeaza furajul printr-un sistem de conducte inchise, suspendate, de-a lungul halei. In dreptul fiecarui jgeab de hranire existent in boxe, conductele sunt prevazute cu deschideri actionate automat pentru alimentarea cu furaje a hranitorilor. Pe liniile de hranire sunt montate si dozatoare de medicamente pentru situatiile in care se impune tratamentul unor afectiuni. Aprovizionarea cu furaje a Fermei nr. 1 se asigura direct din buncarele instalatiei FNC aflata in vecinatate si care apartine SC Centrul Regional de Colectare Cereale SRL.

Sistemul de colectare şi evacuare a  dejecţiilor cuprinde o serie de amenajări şi dotări special proiectate, care asigură un bun management al condiţiilor de microclimat interior şi un factor important de sănătate şi securitate a animalelor.

Dejecţiile de la animale, împreună cu apele de la spălări pardoseală trec prin grătarul pe care stau animalele, într-un bazin amenajat sub cota pardoselii, în care se stochează dejecţiile sub un strat de lichid de minim 0,3 m, până  la evacuarea lor la sistemul exterior de canalizare şi trimise la staţia de epurare.

Evacuarea se face periodic, când se constată depăşirea concentraţiei de amoniac în atmosfera internă a halei precum si dupa depopularea halei/compartimentului, moment in care se deschide un sifon, prin care apele uzate conţinute de bazinul de stocare se evacuează  gravitaţional la reţeaua externă de canalizare.

In cadrul Fermei nr.1 activitatea de crestere intensiva a porcilor se realizeaza in sistemul de crestere cu circuit inchis,  in care intâlnim următorul flux de productie: reproductie; maternitate; crestere tineret si ingrasare porci.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

- Instalaţii de ventilaţie a halelor: Ventilatia in interiorul halei se realizeaza prin admisia fortata (in depresiune) a aerului proaspat, prin ferestrele acoperite de jaluzele cu deschidere reglabila si evacuarea fortata a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperis. Ferestrele mentionate sunt goluri in peretii longitudinali ai halelor, au dimensiunile de 35 x 65 cm si sunt acoperite cu clapete opace actionate automat, ce fac parte din sistemul de ventilatie (air inlets).  Ventilatoarele axiale verticale sunt amplasate la nivelul coamei, pe unul sau doua randuri si refuleaza un debit maxim de aer de Q – 1.800 mc/h, putere consumata P – 0,66 kW/h.   Deschiderea jaluzelelor şi functionarea ventilatoarelor este asistata electronic printr-un sistem de senzori de temperatura si umiditate, conectati la echipamentul de monitorizare si control.

- Coşuri de dispersie la centralele termice care au fiecare diametrul tubulaturii de evacuare gaze arse de 125 mm si înălţimea de la sol a gurii de evacuare a coşurilor la cca. 4 m.

- Coşul de dispersie al incineratorului care este o constructie de forma paralelipipedica, din caramida refractara zidita cu inaltimea de 25 m si sectiunea sub forma unui patrat cu latura de 2,10 m.

- Cosul de dispersie de la grupul de cogenerare care are caracteristicile: înălțime cos -  10,0 m si diamteru coș -  0,4 m.

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11) s-au luat următoarele măsuri:

- furajarea se face ad libitum, adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare;

- utilizarea de hrană umeda la porcii grași, preparata după retete adaptate la varsta si greutatea acestora.

- umplerea silozurilor cu furaje uscate se face direct din cisterne auto speciale prin intermediul unor sisteme pneumatice controlate de senzori de preaplin.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din fiecare adăpost de porci (conformare BAT 30) în cadrul fermei se aplică urmatoarele:

- fiecare compartiment al halelor de creştere a porcilor este prevăzut cu bazine betonate de colectare a dejecţiilor solide şi lichide(purin), inclusiv a apelor de spălare/igienizare a halelor; bazinele betonate îngropate de colectare al dejecţiilor solide şi lichide,  sunt prevăzute cu pernă de apă cu o grosime de cca 30 cm, care asigură răcirea dejecţiilor şi menţinerea unei temperaturi constante şi scăzute, care favorizează reducerea emisiilor de amoniac în aer; emisiile de amoniac sunt reduse şi prin utilizarea de furaje cu conţinut redus de azot liber.

- pardoseala halelor se spală zilnic numai cu apă sub presiune, care ajută la evacuare în bazinele de colectare a dejecţiilor animaliere, într-un ritm cât mai rapid.

- bazinele betonate de colectare a dejecţiilor comunică cu sistemul de canalizare terţiar, secundar şi primar de evacuare a apelor uzate spre staţia de epurare; golirea bazinelor se realizează gravitaţional, prin acţionarea mecanică a unui dop special amplasat la fundul bazin.

- evacuarea dejecţiilor animaliere din bazinele aflate sub halele de creştere a porcilor se realizează la finalizarea unui ciclu de creştere şi în situaţiile în care s-au atins cotele maxime ale acestora – cel puţin o dată la 2 luni.

## Apă

Apele uzate tehnologice şi menajere rezultate din activităţile de creştere intensivă a porcilor în cadrul Fermei nr. 1, Fermei nr. 2 şi Fermei nr. 3 aparţinând TEBU CONSULT INVEST SRL, precum si de la punctele de lucru ale firmei partenere SC Centrul Regional de Colectare Cereale SRL (Ferma Mixta, FNC) sunt evacuate şi tratate în Staţia de epurare a apelor uzate, amplasată în cadrul Fermei nr. 1.

Staţia de epurare a apelor uzate, are o capacitate nominală de 60 mc/h fiind dimensionata pentru a prelua apele uzate si de la Fermele nr. 2 şi nr. 3 aparţinând TEBU CONSULT INVEST SRL, precum si de la punctele de lucru ale firmei partenere SC Centrul Regional de Colectare Cereale SRL (Ferma Mixta, FNC). Este prevazuta cu trei trepte de epurare: treapta mecanică; treapta fizico-chimică și treapta biologică.

Instalațiile si dotările care fac parte din cadrul statiei de epurare ape uzate sunt:

- cămin cu grătar mecanic, pentru reţinerea eventualelor părţi solide mai mari;

- 2 bazine betonate supraterane:

  - bazinul nr. 1 de omogenizare dejecții lichide, cu dimensiunile L x l x h: 25 m x 22 m x 3 m, Vu = 1600 mc;

  - bazinul nr. 2 de omogenizare dejecții lichide, cu dimensiunile L x l x h: 47 m x 21 m x 2,5 m, Vu = 2400 mc,

pentru colectarea apelor uzate provenite de la punctele de lucru aflate în zonă, cu capacitatea totală rezultată de stocare de 4000 mc, alimentate prin două trasee:

  - conductă din PVC cu Dn 500 mm şi un segment terminal de 30 m tronson metalic cu Dn 200 mm (apele uzate provenite de la Ferma nr. 1, Ferma Mixta, FNC)

  - o conductă din PVC cu Dn 500 mm şi un segment final din azbociment cu Dn 300mm, (apele uzate de la Fermele 2 şi 3);

- staţie de insuflare aer, dotată cu o suflanta pentru agitarea apei în cele 2 bazine;

- staţie de pompare apă uzată, dotată cu 2 pompe ACV 150- 45 kW, 30mc/h, H= 3 mCA, care transferă apă în treapta mecanică, dotată cu două filtre parabolice;

- două filtre parabolice tip VTPS 2000/0,5, cu o capacitate de 80 mc/h, suprafaţa de filtrare de 2,8 mp şi diametrul ochiurilor 0,5 mm şi care au rolul de a separa partea solidă de cea lichidă din apele uzate;

- 4 paturi de deshidratare nămol – fermentare aerobă, cu dimensiunile:

L x l x h: 45m x 12,5 m x (0÷0,8)m, Vu= 200 mc/buc; ST = 2.250 mp;

- bazin de omogenizare ape uzate separate (10 x 3,5 x 3,0) m, V = 105 mc;

- instalaţie de flotaţie şi decantare tip WWL 60, capabilă, în combinaţie cu sistemul de floculare tip REDOX, să reducă concentraţia poluanţilor din apele uzate cu cca 80%, inclusiv a indicatorilor CBO5 şi CCOCr, prin adaosul de substanţe chimice de coagulare şi floculare;

- 2 bazine de contact / mixare, cu volumul de 200 mc, fiecare;

- 2 bazine de tratare biologică (V = 3.400 mc/buc), formate fiecare din doua bazine circulare concentrice; bazinul interior constituie bazinul de denitrificare, iar cel exterior – bazinul de aerare, echipate cu sistem de aerare de adâncime; sistem de măsură şi control a cantităţii de OD; mixere pentru denitrificare; unitate automată pentru preparare polielectrolit; sistem de recirculare între denitrificare şi aerare, pompa de alimentare a sistemului de flotaţie a nămolului biologic;

- sistem de recuperare a nămolului biologic, alcătuit dintr-un modul de flotaţie tip WWL 50 şi o pompă centrifugă de nămol;

- sistem de evacuare a apei epurate biologic;

- sistem de recirculare a nămolului biologic şi de evacuare a nămolului biologic în exces.

Apele uzate din cele două bazine de colectare sunt transportate spre sitele parabolice, unde partea solidă este separată de partea lichidă şi depozitată în paturile de deshidratare nămol, care sunt în număr de 4, cu o capacitate de 200 mc fiecare, respectiv o capacitate totală de depozitare de 800 mc. Tot la paturile de deshidratare sunt dirijate și nămolurile primare și biologice provenite de la instalațiile de flotație WWL60 și WWL50. Ciclul de funcţionare a unui pat de deshidratare este de 45 de zile, timp în care se realizează deshidratarea, stabilizarea, mineralizarea nămolului, respectiv realizarea condiţiilor pentru transformarea nămolului în fertilizant natural pentru terenurile agricole.

Cantitatea de nămol, cu umiditatea de 90%, stocată în paturile de deshidratare se ridică la  cca 80 mc/lună.

Nămolul deshidratat pe paturile de uscare este depozitat apoi pe o platformă betonată compartimentată (4 celule), ce constituie gospodăria de compost, cu dimensiunile:

L x l x h: 52 m x 17 m x 3 m; 52 m x 16 m x 3 m; 50 m x 27 m x 3 m; 36 m x 21 m x 3 m, și un volum total de 11.400 mc în vederea fermentării aerobe și anaerobe şi transformării în îngrăşământ natural (cu o umiditate de cca 60 – 70 %), pentru o perioadă de min. 4-6 luni.

După deshidratare şi compostare, nămolul mineralizat este împrăştiat pe terenurile agricole din zonă in baza unui permis de aplicare emis de APM Braila.

9.3   Sol

-rezervorul metalic de stocare motorină este suprateran cu capacitatea de 10 mc, amplasat în cuvă de retenţie metalică, prevăzut cu pompă de alimentare.

-paturile de deshidratare nămol si platforma de mineralizare sunt betonate si prevazute cu sisteme de colectare a apelor uzate, care sunt dirijate in reteaua de canalizare ce descarca in statia de epurare (conformare BAT 15).

-retele de canalizare pentru colectarea si transportul apelor uzate la statia de epurare.

-platforme betonate interioare pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare.

-camera frigorifică cu suprafata de 12 mp si platforma betonata pentru stocarea temporară a cadavrelor.

-spatii betonate pentru stocarea materialelor folosite in activitate.

# 10.     CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

# 10.1.2  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele generatoare de emisii din activitatea de creştere a porcilor, evacuate în atmosferă, sunt următoarele:

- Halele de creştere, îngrăşare şi înmulţirea porcilor.

- Incineratorul de cadavre de animale, care utilizează gazele naturale drept combustibil suport.

- Microcentrale de producere apa calda care utilizeaza combustibil: gazele naturale.

- Grupul de cogenerare GCMP care utilizeaza combustibil: gazele naturale.

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă de la centrala termică se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.2.

Tabelul 10.1.2.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin M.A.P.P.M. 462/1993 (mg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale termice cu gaze naturale | Coş de evacuare a gazelor arse | CO | 100 |
|  |  |  | SO2 | 35 |
|  |  |  | Nox | 350 |
|  |  |  | pulberi | 5 |
| 2 | Incineratorul de cadavre | Coş de evacuare a gazelor arse | CO, NOx, SO2 Pulberi COT | 100 350 35 5 |
| 3 | Grupul de cogenerare | Coş de evacuare a gazelor arse | CO, NOx, SO2 Pulberi | 100 350 35 5 |

b) Emisii difuze:

Din activitatea desfasurata in halele de crestere a porcilor pe toate fazele tehnologice.

# 10.2  Apă

# 10.2 1.  Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate (care se vor epura la o staţie de epurare autorizată) şi poluanţii existenţi în acestea sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Poluanţi emişi | Mod de colectare/stocare/tratare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activităţi de creştere a porcilor si administrative | Ape tehnologice , ape menajere, levigat | pH, materii in suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, azotați, azotiți, reziduu filtrat la 105 gr. C. azot total, fosfor total, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cloruri, detergenţi sintetici biodegradabili, substante extractibile cu solventi organici, fosfati. | colectare în sistemul de canalizare tehnologică şi tratare in statia de epurare cu trei trepte de tratare |

### 10.2.2.  Mod de epurare/evacuare, valorile limită admise la evacuare.

Modul de epurare/evacuare din fermă, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Mod de epurare/ evacuare din fermă | Poluanţii emişi | UM | VLE conform AGA 154/13.11.2017 emisa de ABA Buzau-Ialomita (NTPA 001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ape uzate menajere si tehnologice rezultate din activitatea de crestere a porcilor | Statie de epurare cu trei trepte de tratare (mecanica, chimica si biologica) | pH, materii in suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, azotați, azotiți, reziduu filtrat la 105 gr. C. azot total, fosfor total, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cloruri, detergenţi sintetici biodegradabili, substante extractibile cu solventi organici, fosfati. | mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l | 6,5-8.5 60 25 125 3 37 2 2000 15 2 0,3 500 0,5 20 600 |

Notă

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

  - Sol şi apă subterană

10.3.1  Emisii de poluanţi în sol şi apa subterană

Sursele generatoare de poluanţi sunt: activitatea de crestere a porcilor si activitatile conexe (depozitare carburant si epurarea apelor uzate tehnologice).

Notă: Valorile de referinţă pentru elemente chimice din sol sunt prezentate în tabelul de mai jos (cf. Raport de incercare 2691/27.03.2018 realizate de ALS Life Sciences Romania Ploiesti)

mg/kg s.u

| Indicator analizat la h=30 cm | Punct S1 (zona halei 1 bis) | Punct S2 (zona incinerator) | Punct S3 (zona bucatariei furajere) | Punct S4 (zona rezervor motorina) | Punct S5 (zona statie de epurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPH | 74 | 49 | 92,8 | 396 | 89,9 |
| Azotiti | 49,1 | 80,6 | 48,1 | 135 | 226 |
| Sulfuri | 1,46 | 0,42 | 2,8 | 3,84 | 1,7 |
| Sulfati | 1680 | 1459 | 1744 | 1574 | 1762 |
| pH | 7,38 | 7,23 | 7,24 | 7,15 | 7,08 |
| Fenoli | 0,27 | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,23 |
| Cu | 20,79 | 16,66 | 40,2 | 38,5 | 27,94 |
| Cd | 0,20 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,22 |
| Cr | 8,9 | 8,47 | 9,23 | 10 | 13,01 |
| Ni | 16,3 | 15,4 | 13,79 | 16,65 | 17,94 |
| Pb | 10 | 9,33 | 15,29 | 14,86 | 11,53 |
| Zn | 40,77 | 33,63 | 179 | 122,8 | 71,57 |

-La solicitarea A.P.M. Brăila se vor analiza şi alţi indicatori.

10.3.3  Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

Monitorizarea calităţii apei freatice pe amplasamentul Fermei nr. 1 aparţinând TEBU CONSULT INVEST SRL se realizează prin cele două foraje de observaţie F1 şi F2, amplasate în zona Staţiei de epurare, respectiv a paturilor de deshidratare nămol, conform cerințelor din Autorizația de gospodărire a apelor nr. 154/13.11.2017.

Valorile de referinta sunt cele din tabelul de mai jos:

| Indicator analizat – conform AGA 154/13.11.2017 | UM | Foraj F1 | Foraj F2 | Valori de prag cf. Ord. MMSC 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 7,24* | 7,24* |  |
| MTS | mg/l | 62,4* | 54,2* |  |
| Reziduu fix | mg/l | 1520* | 1367* |  |
| Amoniu NH4+ | mg/l | 13,42** | 11,75** | 1 |
| NO3- | mg/l | 9,67** | 11,2** |  |
| NO2- | mg/l | 0,173** | 0,201** | 0,5 |
| Azot total | mg/l | 10,20* | 8,20* |  |
| Cloruri | mg/l | 176* | 225* | 760 |
| Sulfati | mg/l | 146**** | 104*** | 560 |
| CBO5 | mg/l | 7***** | 7**** |  |
| CCOCr | mg/l | 227*** | 52,84**** |  |

Legenda:

Pentru F1:

*cf. RI 74/01.10.2012

** cf. RI 92/28.11.2012

***cf. RI 39/16.05.2013

****  cf RI 11/14.10.2014

*****cf RI

Pentru F2:

*cf. RI 75/01.10.2012

**cf. RI 93/28.11.2012

***cf. RI 12/14.10.2014

****cf. RI 389/12.04.2016

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

  - Zgomot

-Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 10.009-88 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot , astfel: 65 dB pe timp de zi, respectiv 55 dB pe timp de noapte.

## -Măsurătorile de zgomot se vor efectua de către laboratoare acreditate la cererea APM Braila la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii.

  - Miros

Sursele de mirosuri din ferma sunt constituite de:

- halele de crestere a porcilor din care evacuarea aerului se realizeaza prin sistemul de ventilaţie, mirosul provenind de la dejecţiile de porci;

- procesul de incinerare a cadavrelor de animale;

- fermentarea nămolului de la epurare în paturile de deshidratare şi în depozitul temporar de nămol, înainte de împrăştierea pe terenurile agricole;

- procesul de epurare a apelor uzate tehnologice prin evacuarea gazelor urât mirositoare.

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la fermă (conformarea cu BAT 13) în cadrul fermei s-au luat urmatoarele măsuri:

## menținerea animalele si suprafetele halelor uscate si curate prin evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele acoperite integral cu grătare.

## evacuarea continuă a dejecțiilor animaliere către bazinele de colectare a dejecțiilor situate sub pardoseala fiecărui compartiment din halele de porci.

## fiecare hala este dotata cu un sistem automatizat de monitorizare si control al umiditatii, temperaturii si ventilatiei pentru asigurarea parametrilor corespunzatori climatului din interiorul halelor de crestere porci.

## ventilatia in interiorul halei se realizeaza prin admisia fortata (in depresiune) a aerului proaspat, prin ferestrele acoperite de jaluzele cu deschidere reglabila si evacuarea fortata a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperis, pe unul sau pe două randuri; ferestrele sunt goluri in peretii longitudinali ai halelor, au dimensiunile de  35 x 65 cm si sunt acoperite cu clapete opace actionate automat, ce fac parte din sistemul de ventilatie (air inlets).

## deschiderea jaluzelelor si functionarea ventilatoarelor este asistata electronic printr-un sistem de senzori de temperatura si umiditate, conectati la echipamentul de monitorizare si control.

## platformele de deshidratare si compostare a namolului de epurare se afla amplasate in partea de est a amplasamentului fermei si respecta distanta prevazuta în Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi colectate separat conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată.

Deşeuri produse și stocate temporar sunt cele din tabelul de mai jos:

| Nr. crt | Denumire deşeu | Sursa de producere | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Cantitate generată | Gestiune deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificare | Eliminare |
|  |  |  |  | Cumulat 2016 ( t ) | Cantitate estimata la capacitatea nominala ( t ) | Cantitate ( t ) | Agent economic | Cantitate ( t ) | Agent economic eliminator |
| Deşeuri tehnologice |
| 1 | Deşeuri de ţesuturi animale (cadavre porcine) | Ferma de creştere porci | 02 01 02 | 533,55 | 620,763 | - | - | 533,55 | Tebu Consult Invest SRL (incinerare) |
| 2 | Deşeuri sanitare care fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | Ferma de creştere porci | 18 01 03* | 0,1222 | 0,150 | - | - | 0,1222 | SC Eco – Fire Sistems SRL Constanţa |
|  | Cenuşă de ardere şi zguri de la incinerarea deşeurilor de ţesuturi animale | Incinerator | 19.01.12 | 5,336 | 9,31 | 5,336 | Tebu Consult Invest SRL | - | - |
|  | Nămol deshidratat și mineralizat de la epurarea apelor uzate industriale (nămol primar și bilogic) (a.u.) | Staţia de epurare ape uzate | 19 08 14 | 2.703,9 | 4.155 | 2.703,9 | Vegetal Trading SRL (împrăştiere pe teren agricol) | - | - |
| Deşeuri netehnologice |
| 5. | Deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton | Incinta fermei Materii prime, materiale | 15 01 01 | 1,95 | 2,50 | 1,95 | SC BIZINI PREST SRL Galaţi, Klaunssenburg Recycling SRL | - | - |
| 6. | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice (PVC, PE, PET) | Incinta fermei Materii prime, materiale | 15 01 02 | 0,805 | 1,20 | 0,805 | SC BIZINI PREST SRL Galaţi, Klaunssenburg Recycling SRL | - | - |
| 7. | Deşeuri de ambalaje din lemn | Incinta fermei Materii prime, materiale | 15 01 03 | 3,020 | 4,50 | 3,020 | Persoane fizice |  |  |
| 8. | Deşeuri de metale feroase | Incinta fermei Materii prime, materiale | 16 01 17 | 3,472 | 5,50 | 3,472 | SC Remat Vrancea SA |  |  |
| 9. | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | Incinta fermei | 20 01 21* | 0,030 | 0,050 | 0,030 | SC Concept Solution Sytem SRL | - | - |

# PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

-Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

-Operatorul detine Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuieste şi actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute si disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate. În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

-sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

-lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

-fişa poluanţilor potenţiali,

-programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

-componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor,

-componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale,

-lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din nămolul de epurare se realizează prin analiza conținutului de azot total si de fosfor total al namolurilor deshidratate si mineralizate înainte de împrăstierea acestora ca fertilizant pe terenurile agricole, în cadrul Studiului Agrochimic. Se vor preleva probe de namol din cel puțin 10 locuri diferite; excreția totală de azot si fosfor se poate estima pe baza greutății namolului deshidrata din periaoad analizată.

## Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer (conformare cu BAT 25) se face prin estimarea acestora, anual pe baza   factorului de emisie CORINAIR.

## Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea tine evidenta saptamanal si/sau lunar si/sau anual (conformare BAT 29) pentru:

## consumurile de apă potabilă si tehnologică; consumul anual se raporteaza in RAM;

## consumul de energie electrică pentru intregul complex de porci;

## consumul de gaze naturale

## consumul de motorină

## numărul de animale care intră și ies (purcei – materie primă si porci grasi – productie) si se inregistreaza in RAM

## consumul de furaje

## cantitate de namol de epurare generat  si valorificat anual, raporta ta în RAM.

## Monitorizarea factorului de mediu aer se va face astfel:

Monitorizarea poluanților : dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot ( NO2), monoxid de carbon (CO) și PM10 în urmatoarele puncte de monitorizare:

-coltul din partea de NNE al perimetrului fermei  spre localitatea Gropeni,

-situat in partea de WNW al perimetrului amplasamentului fermei,

-coltul din partea de SSW al perimetrului amplasamentului fermei spre localitatea Tufesti.

Limitele admise ale poluanților monitorizați vor fi:

SO2 – VLE 350 μg/mc

NO2 – VLE 200 μg/mc

CO – VLE 10 mg/mc

PM10 – VLE 50 μg/mc

## Monitorizarea emisiilor în apa epurata evacuată

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor Autorizației de gospodarire a apelor nr. 154/13.11.2017, cu frecventa de monitorizare lunara la urmatorii indicatori:

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi |
| --- | --- |
| Inainte de evacuarea apelor epurate in fluviul Dunarea | pH |
|  | materii in suspensii |
|  | CBO5, |
|  | CCOCr |
|  | azot amoniacal |
|  | azotați |
|  | azotiți |
|  | reziduu filtrat la 105 gr. C |
|  | azot total |
|  | fosfor total |
|  | fenoli antrenabili cu vapori de apă |
|  | cloruri |
|  | detergenţi sintetici biodegradabili |
|  | substante extractibile cu solventi organici |
|  | fosfati |

## Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane

## Monitorizarea calităţii solului

## Se vor face determinari in punctele si la indicatorii determinati prin Raportul de incercare 2691/27.03.2018 realizate de ALS Life Sciences Romania Ploiesti  o data la 2 ani.

| Punctele de prelevare | Poluanti analizati |
| --- | --- |
| Punct S1 (zona halei 1 bis) | TPH, Azotiti, Sulfuri, Sulfati, pH, Fenoli, Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn |
| Punct S2 (zona incinerator) |  |
| Punct S3 (zona bucatariei furajere) |  |
| Punct S4 (zona rezervor motorina) |  |
| Punct S5 (zona statie de epurare) |  |

## Monitorizarea calităţii apei subterane se va analiza calitateai apei subterane prelevate la cele 2 foraje din cadrul statiei de epurare conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor emisa in 2017 de ABA Buzau-Ialomita si cu frecventa impusa prin aceasta autorizatie.

## Deşeuri

## -Conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificările ulterioare, se va ţine lunar evidenţa deşeurilor produse, evidenţă ce va cuprinde următoarele informaţii: tip, cod, instalaţia producătoare, cantitatea,  modul de stocare, data predării, cantitatea predată către transportator, date privind expediţiile respinse. Se va întocmi un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verficare şi control.  Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

-cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, în conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare

-numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

-confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase şi locul de depozitare/eliminare.

## Monitorizare zgomot

Nivelul zgomotului la limita exterioară a incintei va fi monitorizat de cate ori este cazul de către operator, prin intermediul unui laborator acreditat, la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii.

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

  - Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate in tabelul 14.1.

Tabelul 14.1.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare in caz de opriri ale instalatiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

- conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, apa subterana,  a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depaşită.

-Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verficare şi control.

-Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

-Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila şi acesta, autorizaţia integrată de mediu, formularul de solicitare, Raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

- Activitatea se va desfășura cu respectarea urmatoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

-H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată şi rectificată;

-Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 şi Ord. 197/2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

-Ord. nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

- Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014;

-O.U.G. nr. 68/2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

-HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

-OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată de Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Operatorul are următoarele obligații privind gestiunea deșeurilor:

# Conform  prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:

# încadrarea fiecarui tip de deşeu generat din propria activitate în lista  deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislaţia naţională prin H. G. nr. 856/2002;

# eliminarea în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului a deşeurilor care nu au fost valorificate;

# gestionarea deşeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

# fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

# fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

# fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- efectuarea operaţiunilor de tratare sau transferarea acestor operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

# păstrarea buletinelor de analiză care caracterizează deșeurile nepericuloase generate din propria activitate și transmiterea acesora, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului;

# Conform  prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:

# predarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje către un operator economic autorizat pentru valorificarea/eliminarea acestora;

# interzicerea amestecarii deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

- Obligațiile operatorului privind privind monitorizarea activității:

- toate analizele probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare;

- frecvenţa monitorizarii aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizarii anterioare;

- operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile in mediu se vor incadra in limitele prevazute de prezenta autorizatie;

- operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

-emisii în aer: coşurile de evacuare gaze arse;

-nivel de zgomot: limita amplasamentului, pe latura dinspre zona locuită;

# -emisii în apă: reteaua de canalizare, statia de epurare si conducta evacuare ape epurate in fluviul Dunarea;

### -emisii în apa freatică: forajele de observaţie;

-emisii în sol: cele 5 puncte propuse pentru prelevarea probelor de sol;

- se va asigura accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii organelor de control abilitate.

- înregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Exploatarea instalaţiei se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

-valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, eliminarea cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului a deşeurilore generate, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare pentru pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Ord. MMGA şi al ministrului integrarii europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

-recepţionarea, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, in conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu;

-evitarea manipulării dejecţiilor în perioade defavorabile dispersiei (ceaţă, vânt puternic), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi;

-întreţinerea  perdelei vegetale din jurul amplasamentului;

-reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umidităţii în hale (funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de ventilaţie şi a sistemului de încălzire,  evitându-se astfel fermentarea dejecţiilor);

-aplicarea prevederilor  BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot şi fosfor din bălegar care conduc şi la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creştere şi din exteriorul acestora nivelul mirosurilor;

-curăţarea zilnică și menţinerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament;

-utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile tehnice la zi;

-verificarea periodică a circuitelor şi bazinelor de stocare a apelor uzate, a rezervoarelor de motorină din cadrul grupurilor electrogene  în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri şi luarea măsurilor de remediere;

-desfășurarea activităţilor numai pe suprafeţe betonate;

-depozitarea cadavrelor de porci în spaţiul frigorific până la incinerare;

-asigurarea etanşeităţii spaţiilor de depozitare a namolului de epurare în vederea mineralizării;

-deţinerea de substanţe de absorbţie adecvate pentru absorbţia oricărei pierderi de produs petrolier;

-depozitarea deşeurilor numai în spaţiile amenajate special în acest scop;

-valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu;

# - respectarea condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie; în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile autorizatiei, operatorul are următoarele obligaţii:

-informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei;

-luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu.

-respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformitatii.

-întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformarii.

-eliminarea cenusii rezultate în urma incinerării cadavrelor de animale la un depozit de deșeuri nepericuloase va fi condiționată de realizarea de teste privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, realizate de către un laborator abilitat independent cu respectarea prevederilor Ordinului 95/2005, Secțiunea 2 și 3, din care să rezulte că cenusa nu este un deseu periculos, având în vedere precizările din:

    - art. 8 alin. 2 din Legea 211: ”în cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor sub două coduri diferite în funcție de posibila prezența a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de catre producătorii și deținatorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante” , precum și

    - anexa la Ordinul 95/2005, punctul 3.1.1: ”pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără a fi supuse nici unei testări deşeurile municipale”,

-valorificarea cenusii rezultate în urma incinerarii cadavrelor de animale pentru fertilizarea terenurilor agricole în amestec cu namolul de epurare deshidratat poate fi permisă doar în situația în care se va preciza acest lucru în studiul agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

- Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de  fermă in timpul funcționarii, se vor pune in aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale , cu completarile si modificarile ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau in elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conform BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

- Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării autorizaţiei în următoarele situaţii:

a)poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţie sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

b)din motive de siguranţă în functionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c)este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

d)prevederile unor noi reglementari legale o impun;

e)oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

- În cazul producerii oricărui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1), care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- să informeze APM Brăila şi CJGNM Brăila în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- să informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi;

- să ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17-19;

- Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

-tipul, momentul şi durata defecţiunii,

-cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

-urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

-toate măsurile iniţiate.

- Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

## Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizaţii.

## Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Notificarea APM Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorul, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

-punerea în siguranţă a instalaţiei;

-oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă industrială;

-golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

-curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice şi a rigolele de colectare a apelor pluviale;

-curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor, bazinelor statiei de epurare, a spaţiilor de stocare materii prime şi materiale;

-colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

-investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

-asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

-anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## -În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# -Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curățarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## -La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## -Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## -La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu si APM Braila.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Com. Tufesti, jud.Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXA  II - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA III -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA IV -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |