Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

nr. ..... din  ......

Titularul autorizaţiei: CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L., cu sediul social în județul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, satul Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 9, etaj 1, camera 4

Amplasament: județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293 - Ferma de reproductie suine Gropeni

Încadrarea activităţii conform

- Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6., lit. c) creșterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 750 de locuri pentru scroafe

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, punctul 7(a) Instalaţii de creştere intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de: (iii) 750 de locuri pentru scroafe

- Codul CAEN: 0146 – cresterea porcinelor

- Codul Nose-P: 110.04, 110.05

- Codul SNAP 2: 1004, 1005

Valabilitatea: pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

Data emiterii: .........

| DIRECTOR EXECUTIV, Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII Daniela Ligia DOBRE |
| --- | --- |
| ÎNTOCMIT, Mihaela RÎȘNOVEANU |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a operatorului | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 4 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 5 |
| 5 | Managementul activităţii | 7 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 9 |
| 7 | Resurse de apă, energie, combustibil | 10 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 14 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 19 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 22 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 26 |
| 12 | Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă | 27 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 27 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 29 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 30 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 35 |
| 17 | Glosar de termeni | 36 |
| 18 | Anexe | 37 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L.

Sediul social: județul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, satul Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 9, etaj 1, camera 4

Telefon: 0239684688

Fax: 0239681150

E-mail: office@crccbraila.ro

Număr înregistrare O.R.C.: J09/322/2005

Cod fiscal: RO 17399071

# TEMEIUL LEGAL

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările si completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine operatorului.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate: conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la  punctul 6.6., lit. c) creșterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 750 de locuri pentru scroafe

Cod CAEN 0146 -  Creşterea porcinelor.

Capacitatea proiectată a instalaţiei: ferma va asigura 4956 de locuri de cazare porci, din care 1106 locuri scroafe si 3850 locuri purcei intarcati.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei cuprinde:

-Cerere nr. 1073/22.06.2018, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 7638/25.06.2018, pentru emiterea autorizației integrate de mediu, întocmită de CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L..

-Formular de solicitare și Raport de amplasament elaborate de DIVORI  PREST  S.R.L.  FOCȘANI  persoană juridică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 68.

- Analiza conformitatii activitatii desfasurate de CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L. cu BATC 2017 pentru creşterea intensiva a porcilor elaborata de DIVORI  PREST  S.R.L.  FOCȘANI

-Anunţ  public privind depunerea solicitării apărut în ziarul cotidian ”Infobraila”, publicat timp de 10 zile începând cu data de 22.06.2018.

-Contract de publicitate (TV) nr. 6/21.06.2018 încheiat cu TELE MR TV SRL (TV BRAILA) privind difuzarea pe postul local de televiziune TV Braila a anunţului public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu.

-Dovezi (OP) privind achitarea tarifelor pentru fiecare etapa din procedură.

- Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul  Brăila la data de 06.01.2015.

- Certificat constatator  emis la data de 23.12.2014 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Braila în baza declarației pe propria răspundere nr 24079 din 08.12.2014.

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

- Plan de închidere propus la încetarea definitivă a activității.

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului.

- Procese verbale de verificare a amplasamentului nr. 8084/04.07.2018 și 1650/07.02.2019.

- Dovezile informării publicului cu privire la depunerea solicitării, organizarea ședinței de dezbatere publică și la decizia de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Proces verbal nr. 17695/12.11.2019 încheiat în cadrul ședinței de dezbatere publică.

- Completări ale documentației înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 9748/06.08.2018, 117775/30.01.2019, 6402/22.04.2019,  7637/15.05.2019, 9944/27.06.2019, 10683/11.07.2019, 11208/22.07.2019;

- Rapoarte de încercare aferente analizelor privind starea de referință pentru sol;

- Acord încheiat cu S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. pentru asigurarea echipamentelor și utilajelor necesare în situații de urgență;

- Puncte de vedere ale Serviciului Monitorizare și Laboratoare și ale Biroului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila;

- Rapoarte ale ședințelor de analiză în Comisia de Analiză Tehnică Brăila nr. 4216/20.03.2019, 4216/20.03.2019, 8487/30.05.2019, 13343/29.08.2019, 15023/30.09.2019, 18755/28.11.2019, ..........

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor (AGA) nr. 96/17.07.2019, valabilă până la data de 15.07.2022, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

- Autorizaţie sanitară veterinară nr. 5/22.04.2019 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.

-Contract de vanzare-cumparare nr. 1285/22.02.2017 încheiat cu KLAUSSENBURG RECYCLING GmbH (SRL) pentru preluarea deșeurilor reciclabile.

- Protocol de colaborare nr. 268/08.09.2014 încheiat cu RECOLAMP pentru preluarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

- Contract de prestări servicii nr. 771/29.12.2014 încheiat cu S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. pentru preluare și tratare ape uzate evacuate.

- Contract nr. 12542412/24.12.2014 încheiat cu Tinmar-Ind S.A. pentru furnizarea energiei electrice.

- Contract de prestari servicii nr. 192/26.03.2019 încheiat cu S.C. Cazacioc & Co S.R.L. pentru preluarea deseurilor de origine animala.

-Fişe cu date de securitate pentru substante periculoase folosite.

-Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

- Plan de închidere propus la încetarea definitivă a activității.

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului.

-Puncte de vedere transmise de membrii Comisiei de Analiză Tehnică Brăila privind proiectul autorizației integrate de mediu.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

  - Sistemul de management

- Titularul nu este certficat conform ISO 14001 sau inregistrat conform Schemei de Audit şi Management de Mediu (EMAS).

- Există programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante, ce intră în responsabilitatea biroului ethnic și a atelierului de întreţinere.

- Prin grafice de revizii şi reparaţii se vor asigura inregistrarea necesitatilor de intretinere si revizie.

- Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare se vor asigura prin șeful de fermă.

- Nu este elaborat un sistem prin care se vor identifica principalii indicatori de performanta in domeniul mediului.

- Există un sistem prin care se va stabiliti si se va mentine un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei.

- A fost elaborate Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale și de intervenție în caz de accidente, care include modul de acționare în cazul unor avarii sau poluări accidentale, respectiv: lista punctelor critice de unde pot proveni poluările accidentale, măsurile și lucrările pentru prevenirea poluărilor accidentale, modul de acțiune în cazul poluării, programe de instruire, responsabilități.

  - Instruire

- Sistemele de instruire vor fi aplicate și vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si material, prin elaborarea unui registru cu responsabilități, care cuprinde urmatoarele elemente:

- conștientizarea implicatiilor reglementarii data de autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru;

- conștientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale;

- conștientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu;

- prevenirea emisiilor accidentale și luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale;

- conștientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire.

- Conform formularului de solicitare, există o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie.

- A fost elaborată o procedură scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corrective.

- Nu se realizează audituri independente pentru a verifica daca sunt realizate evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului.

  - Revizuirea si raportarea performantelor de mediu

- Prin responsabilul privind protecția mediului se va analiza performanta de mediu si va asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta.

- Nu există proceduri scrise privind controlul	modificarii procesului in instalatie, alocarea de resurse, politica de achizitii, evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile.

- Nu sunt elaborate procedure privind raportari externe prin declaratii publice privind mediul.

  - Managementul documentatiei si registrelor

- Se vor completa registre scrise referitoare la politici, responsabilități, ținte, proceduri, evidențele de intretinere.

- Se vor completa registre scrise privind protecția mediului la monitorizare, instruiri, sesizari si incidente.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Intr-un an se pot realiza patru cicluri de productie (un ciclu de 75-80 de zile, iar vidul sanitar 10-15 zile) si se poate obtine un numar maxim de 15400 purcei tineri.

Pentru desfășurarea activității se folosesc:

- Furaje combinate – 5000 t/an, stocate in buncarele aferente halelor;

- Substante dezinfectante – 500 kg/an,;

- Medicamente (inclusiv vitamine si vaccinuri) - 500 kg/an.

Medicamentele și produsele de igienă vor fi aprovizionate înaintea folosirii acestora, fără stocare pe amplasament.

Managementul nutrițional:

- Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 3):

- -Regimul alimentar al animalelor este echilibrat pentru a răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de energie și aminoacizi ușor digerabili.

- - Administrarea furajelor se face conform unor reţetare, în funcţie de categoria de vârstă a animalelor.

- - Regimul alimentar este completat cu aminoacizi sintetici (de exemplu lizină, metionină, treonină, etc)  care se dozează în furajele administrate.

- - Se adaugă în premixuri enzime  pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale.

- Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 4):

- -Hrana este alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce priveste aportul de fosfor, in funcție de greutatea animalului si/sau etapa de productie.

- -Se adaugă în premixuri fitază pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale.

- -Furajele utilizate în hrana animalelor conțin fosfat monocalcic, care în prezența fitazei este reținut în corpul animalelor, reducandu-se astfel cantitatea de fosfor total excretat.

Substantele si preparatelor chimice periculoase  ce vor vor fi utilizate sunt următoarele:

| Denumirea comerciala a preparatului chimic | Identificarea chimica internationala Substante chimice periculoase continute de preparat/ Continut procentual | Nr.CE | Nr. CAS | Clasificare pericol/ Fraze risc (conf.Directivei 1272/2008/CE) | Cantitati anuale utilizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Clasa de pericol si categoria Cod(uri) | Faza de pericol Cod (uri) |  |
| BIOGEL | Hidroxid de sodiu ( 5 - 15%) Dodecyldimethylamide oxide (5 -15%) Trisodium 2-((bis(carboxylatomethyl)amino))propanoate (1-5%) Amines, C12-14-alchyldimethyl (0,1-1%) | 215-185-5 216-700-6 283-464-9 | 1310-73-2 1643-20-5 164462-16-2 84649-84-3 | Met.Corr.1, Skin Corr.1A Eye Dam.1 Skyn irrit.2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 Eye Irrit.2 Skin Corr.1B Eye Dam.1 Acute Tox.4 (Oral) Aquatic Acute 1 | H290 H314 H318 H315 H318 H400 H411 H319 H314 H318 H302 H400 | cca 200 kg |
| VIRKON S | *Pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate) ( 40 - 55%) *Acid benzenesulfonic, C10-13-achil derivati, saruri de sodium (10-20 %) *Acid malic(1-10%) *Sulphamidic acid(1-10%) *Sodium toluenesulfonate (1-5%) *Peroxodisulfat de dipotasiu (˂ 1,5%) | 274-778-7 270-115-0 230-022-8 226-218-8 235-088-1 231-781-8 | 70693-62-8 68411-30-3 6915-15-7 5329-14-6 12068-03-0 7727-21-1 | Acute Tox.4 Skin Corr.1B Acute Tox.4 Skyn irrit.2 Eye Dam.1 Acute Tox.4 Skyn irrit.2 Eye Dam.1 STOT SE 3 Eye Irrit.2 Skyn irrit.2 Aquatic Chronic 3 Skyn irrit.2 Eye Irrit.2 Ox. Sol.3 Acute Tox.4 Eye Irrit.2 STOT SE 3 Skyn irrit.2 Resp.Sens 1 | H302 H314 H302 H315 H318 H302 H315 H318 H335 H319 H315 H412 H315 H319 H272 H302 H319 H335 H315 H334 | cca 240 kg |
| K-OTHRINE SC 25 | * Deltamethrin; (2,5%) *1,2-Benzisotiazolin-3-ona ( 0,005 - <0,05%) *Amestec de 5-clor-2-metil-3(2H)-izotiazolona si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona ( 0,0002 - <0,0015%) | 258-256-6 220-120-9 | 52918-63-5 2634-33-5 55965-84-9 | Acute Tox.3 Aquatic Acute 1 Acute Tox.4 Aquatic Chronic 1 Aquatic Acute 1 Acute Tox.4 Skyn irrit.2 Eye Dam.1 Skin Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 1 Acute Tox.3 Acute Tox.3 Aquatic Acute 1 Skin Corr.1B Acute Tox.3 | H331 H400 H301 H410 H400 H302 H315 H318 H317 H317 H410 H331 H301 H400 H314 H311 | cca 10 litri |
| NEPOREX 2 SG | * N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine / Cyromazine; | 266-257-8 | 66215-27-8 | Eye Irrit.2 STOT SE 3 Skyn irrit.2 | H319 H335 H315 | cca 5 kg |
| RATIMOR FRESH BAIT | * Bromadiolone; (0,005%) *Benzoat de denatoniu (0,001%)223-095-2 | 249-205-9 223-095-2 | 28772-56-7 3734-33-6 | Acute Tox.1 Acute Tox.1 Acute Tox.1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Acute Tox.4 Skyn irrit.2 Eye Dam.1 Acute Tox.4 STOT SE 3 Aquatic Chronic 3 | H300 H310 H330 H372 H400 H410 H302 H315 H318 H332 H335 H412 | cca 20 kg |
| SOLFAC EW 050 | * alpha.-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate/ Cyfluthrin (5%) *Solvent nafta(petrol),usor aromatic( 1 - < 10%) | 269-855-7 265-199-0 | 68359-37-5 64742-95 | Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Flam. Lig. 3 STOT SE 3 STOT SE 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2 | H300 H330 H400 H410 H226 H336 H335 H304 H411 | cca 5 kg |
| RATIMOAR PARAFINA | 3-[3-(4’bromol[1,1’-binefil]-4il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-on | 249-205-9 | 28772-56-7 | Acute Tox.4 Acute Tox.4 STOT RE 2 | H312 H302 H373 | cca 20 kg |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Apă

Filtrul sanitar va fi asigurat de către Ferma 1 deținută de Tebu Consult Invest SRL în vecinătatea amplasamentului, până la amenajarea în cadrul punctului de lucru a unor spații cu acest rol.

## 7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Apa este asigurată din reteaua Tebu Consult Invest SRL (conform contractului nr. 771/29.12.2014) si va fi stocata in rezervor semiingropat, cu volumul de 1800 m3, dotat cu statie de pompare cu hidrofor; consum apa potabila (personal si animale) cca 15242 m3/an, iar apa tehnologica (igienizare si perne de apa) 39274 m3/an;

Apa potabila este folosită pentru adăparea animalelor, pentru scopuri igienico-sanitare ale personalului si pentru asigurarea pernelor de apa din bazinele colectoare de dejectii aflate sub halele de porci. De asemenea, apa stocata în rezervor constituie rezerva de apă necesară în caz de incendiu.

Distribuţia apei potabile de la rezervor la punctele de consum ale fermei se realizează printr-o statie de pompare aflata lângă rezervor care alimenteaza rețeaua internă de distribuție apă potabilă, formată din conducte PEHD cu  Dn 100 mm îngropate sub adancimea de îngheț si care totalizeaza o lungime de cca. 200 m.

Din reteaua interna de alimentare cu apa potabila, intrarea apei in halele de crestere porci se face prin intermediul unor conducte PEHD cu Dn 100 mm. Distributia apei potabile in hale se face prin intermediul conductelor din PE cu Dn 25 mm, suspendate pe toata lungimea halei. Din aceste conducte, in dreptul fiecarei boxe sau fiecărui compartiment de animale sunt realizate 1÷3 racorduri cu tevi din inox cu Dn 1/2”, care au instalate la capatul inferior adapatori tip suzeta, amplasate la inaltimi de 20 - 30 cm de la sol.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă și tehnologică al obiectivului cuprinde:

-	sursa de apa potabilă și tehnologică;

-	instalații de aducțiune și înmagazinare;

-	rețeaua de distribuție a apei.

## Norme de consum de apă:

- Pentru reproducerea si creșterea suinelor:

  - Perioada I de creștere tineret (10-30) kg - 2-3 l/zi/cap

  - Scroafe gestație - 10-15 l/zi/cap

  - Scroafe lactație - 20-25 l/zi/cap

- Igienizarea si curățarea halelor - 0,2 m3/cap/an;

- Nivel apa bazine colectare dejecții (perna apa) -  0,4 m.

Volumul de apă al pernei de apă din halele de creștere a porcilor

| Hale | Suprafața (m2) | Volumul de apă (m3) |
| --- | --- | --- |
| Sectorul de maternitate | 1404 | 561.6 |
| Sectorul de gestație liberă | 1620 | 648 |
| Sectorul de gestație imobilizanta | 1188 | 475.2 |
| Sectorul tineret | 2052 | 820.8 |
| Volumul total al pernei de apa | 2505.6 |

Utilizarea eficienta a apei (conformarea cu BAT 5) :

-Se ține evidenţa lunară a cantităților de apă potabilă și apă tehnologică utilizate.

-Se aplică Planul de intervenție și mentenanță, atunci când sunt observate/constatate pierderi de apă pe traseele de alimentare cu apă.

-Se utilizează echipamente de spălare a pardoselilor din halele de crestere a porcilor cu apă sub presiune înaltă, marca Karcher.

-În fiecare boxă de animale există adăpători tip biberon/suzetă, care reduc risipa de apă și asigură necesarul efectiv de apă de băut pentru animale, ad-libitum.

-Se realizează verificarea și ajustarea periodică a debitului de apă asigurat utilizând dotările existente (ventile manuale, ventile automate, tevi, pompe, etc.)

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Apele de la igienizarea halelor si dejectiile vor fi colectate in bazinele de sub pardoseala si evacuate in statia de epurare din Ferma 1 (din jud. Braila, com. Tufesti, T 5, P1, 16, 20, 21) detinuta de Tebu Consult Invest SRL, conform contractului nr. 771/29.12.2014; volume de apa evacuata – menajera 125,56 39274 m3/an, iar dejectii 5200 m3/an.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale colectate de pe acoperișuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitațional în sistemul de canalizare al fermei.

Evacuarea dejecțiilor

Evacuarea  dejecțiilor  rezultate  în  urma  creșterii  suinelor  în  cadrul  fermei  se  face  în bazinele de dejecții amplasate sub halele de creștere a porcilor și care sunt prevăzute cu un nivel (perna) de apă la cota – 0,40 m față de nivelul finit al pardoselii și un volum total de 2505.6 m3 (volum raportat pentru cele 4 hale).

Bazinele  de  colectare  a  dejecțiilor  sunt  executate  din  beton  armat,  impermeabilizat, construit pe un fundament de argilă compactată, evitându-se astfel pătrunderea în sol a dejecțiilor.

Exteriorul bazinului de dejecții este îmbrăcat cu o geomembrană care asigura protecția solului  și  subsolului,  precum  și  protecția  împotriva  pătrunderii  apei  din  mediul  exterior,  in bazin. Totalul volumului de apă (perna de apă) din nivelul bazinelor de dejecții aferente halelor de creștere a porcilor va fi de aproximativ 2500 m3 (volum raportat pentru cele 4 hale).

7.2    Utilizarea eficientă a energiei

- Energia electrica - din reteaua existentă pe amplasament, folosita pentru iluminat si incalzirea halelor, cca 400000 kwh/an.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului este realizată printr-un branșament la rețeaua electrică din zonă.  În interiorul clădirilor  distribuția energiei electrice se face cu un tablou de racord trifazat 380 V–conexiunea echipamentelor si utilajelor fiind realizata prin cabluri electrice Fy montate îngropat în tuburi de protecție din PVC. Protecția la scurtcircuit și suprasarcină  va  fi  realizată  de  siguranțele  automate  cu  care  va  fi  dotat  panoul  electric. Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, pompe, ventilatoare, transportoare melcate, sisteme de asigurare a furajelor si a apei in halele suinelor.

- Gaze naturale – din reteaua existenta pe amplasament, pentru functionarea aerotermelor, cca 400000 m3/an.

Gazul metan este utilizat pentru funcționarea echipamentelor de ardere, principalii consumatori fiind aerotermele care sunt utilizate pentru încălzirea halelor de creștere a porcilor.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul activităţii: județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293.

Ferma de reproductie suine Gropeni, care ocupă o suprafață totală de 36258 m2, din care 9282 m2 este suprafața construită.

Vecinatăţile amplasamentului analizat :

- la Nord: terenuri agricole si neproductive;

- la Est: terenuri agricole si neproductive;

- la Sud: complex de crestere a porcilor apartinand CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L. (Ferma 1);

- la Vest: DJ 212 Brăila - Stăncuța.

Cele apropiate zone locuite se afla in satul Gropeni, la cca 1,1 km nord-vest fata de amplasament. Punctul de lucru nu este amplasat în interiorul sau vecinătatea unor zone cu statut de protecție, cele mai apropiate arii naturale protejate, respectiv Parcul Natural Balta Mica a Brailei si Aria de protectie speciala avifaunistica Balta Mica a Brailei, fiind amplasate la cca 3,5 km est față de obiectiv.

Accesul se poate realiza atat din DJ 212, cat si din Ferma 1 detinuta de Tebu Consult Invest SRL.

La punctul de lucru se va desfasura activitatea creșterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 750 de locuri pentru scroafe (ferma de reproductie suine), incadrata in anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6., lit. c); conform clasificării activităților din economia națională la codul CAEN 0146 – cresterea porcinelor.

Ferma va asigura 4956 de locuri de cazare porci, din care 1106 locuri scroafe si 3850 locuri purcei intarcati.

Punctul de lucru are suprafata este de 3,62 ha, pe care se afla: 4 hale cu locuri de cazare porci, ce ocupa o suprafata totala de 6264 m2 (din care 3 hale pentru scroafe, ce asigura un numar total de 1106 locuri, si o hala pentru  purcei intarcati cu 3850 locuri).

Cele 4 hale au urmatoarele caracteristici:

- Hala nr. 1, maternitate, cu suprafata de 1404 m2, 216 locuri pentru scroafe lactante care au purcei sugari, cu 4 compartimente, 54 boxe/compartiment si un loc/boxa, volum perna de apa de 561,1 m3;

- Hala nr. 2, gestatie libera, cu suprafata de 1620 m2, 540 de locuri pentru scroafe gestante, cu 3 compartimente, 20 boxe colective/compartiment si 9 locuri/boxa, volum perna de apa de 648 m3;

- Hala nr. 3, gestatie imobilizata, cu suprafata de 1188 m2, 350 de locuri pentru scroafe si vieri, cu 2 compartimente, 175 boxe/compartiment si un loc/boxa, volum perna de apa de 475,2 m3; totodata, sunt amenajate câte 8 boxe/compartiment pentru izolare sanitară;

- Hala nr. 4, tineret, cu suprafata de 2052 m2, 3850 locuri pentru purcei intarcati, cu 7 compartimente, 24 boxe/compartiment si 25 locuri/boxa, volum perna de apa de 820,8 m3;

Halele sunt constructii de zidarie, pe fundatii din beton armat, cu acoperis din panouri termoizolante, pe structura din grinzi metalice.

In interior halele sunt compartimentate prin pereti betonati, cu holuri tehnologice si culoare de acces pentru animale si culoare pentru personal.

Pentru colectarea dejectiilor, spatiile de cazare sunt dotate cu bazine betonate, cu geomembrana, amplasate sub hala, cu apa la cota de 0,4 m sub nivelul pardoselii (perne cu apa) si pardoseala perforata, cu gratare (din plastic sau beton); se va asigura un volum total de 2505,6 m3 pentru toate cele patru hale.

Pentru cresterea porcilor, halele sunt dotate cu următoarele echipamente:

- de hranire – cate  doua circuite in fiecare hala, cu linii de hranire, aprovizionate din câte 2 silozuri pentru fiecare hală, având următoarele volume: de 8,5 m3 pentru maternitate, 12m3 gestație liberă și imobilizată, 23 m3 tineret;

- de adapare (”tip suzetă”) – cu un circuit de apa si respectiv doua circuite la maternitate;

- de climatizare – reprezentate prin: flanse admisie aer incastrate in perete vertical, exhaustoare verticale pe acoperis, sistem de pulverizare apa, aeroterme 33 kW pentru incalzire (2 buc./compartiment) si plite electrice inglobate in pardoseala, sub gratare, la maternitate;

- de iluminat – cu corpuri LED cu o putere nominala de 36W.

Sistemele de hranire, adapare si climatizare sunt automate.

In cadrul activitatii, fluxul tehnologic se va realiza pe trei sectoare: monta si gestatie, maternitate, crestere tineret pana la varsta de 75-80 de zile si 28-30 kg. Intr-un an se pot realiza patru cicluri de productie (un ciclu de 75-80 de zile, iar vidul sanitar 10-15 zile) si se poate obtine un numar maxim de 15400 purcei tineri.

Activitatea implica hranirea, adapare si tratamentul animalelor, precum si igienizarea halelor, în funcție de sectorul de activitate:

- Sectorul de montă și gestație reprezintă prima etapă din fluxul de producție al fermei de creștere porci. În acest sector se cazează și se exploatează efectivul matcă format din scroafe de  reproducție  și  vieri.  Aici  se  organizează  depistarea  scroafelor  în  călduri,  se  efectuează montele, se formează grupele de scroafe confirmate ca fiind gestante și sunt mutate în compartimentele de gestație liberă unde sunt întreținute și hrănite până la mutarea lor în sectorul maternitate. Tot în acest sector se cresc scrofițele selectate pentru reproducție care vor înlocui animalele de reproducție din efectivul matcă care au fost reformate.

- Sectorul de maternitate este sectorul în care are loc fătarea și creșterea purceilor sugari până la înțărcare. În acest sector scroafele gestante sunt aduse cu cca. 2-3 zile înainte de data estimată pentru fătare și sunt ținute in boxele de fătare-alăptare pe toată durata lactației (cca. 27-28 de zile după fătare). În această perioadă purceilor sugari li se aplică tratamente specifice și imunizări iar la vârsta de 27 de zile sunt înțărcați si transferați în sectorul de tineret porcin. După înțărcarea purceilor, scroafele de reproducție pot avea două destinații: fie sunt mutate înapoi  în  sectorul  montă-gestație  unde  reintră  în  circuitul  reproductiv,  fie  sunt  livrate către ferme de îngrășare sau abatoare.

-  Sectorul  de  creștere  tineret  este  sectorul  în  care  purceii  înțărcați  sunt  trecuți  de  la hrănirea cu lapte matern la hrănirea cu furaje concentrate. În acest sector purcei tineri sunt grupați pe loturi după greutate, sex, starea de întreținere, etc și sunt  crescuți în boxe colective până la vârsta de 75 - 80 de zile, adică până ajung la greutatea de 28-30 kg când tineretul porcin este livrat către ferme ce dețin sector de îngrășare porci. Pe timpul perioadei de creștere, purceii sunt hrăniți cu rețete diferite de furaje combinate, produse după rețete proprii în cadrul FNC- ului aflat  în  vecinătate  (cca.  1  km).  Exploatarea  porcinelor  în acest sector se bazează pe principiul „totul plin - totul gol”: după depopularea compartimentului de lotul de purcei livrați către unități specializate in activități de îngrășare a porcilor, se fac operațiuni de decontaminare profilactică  a  compartimentului  după  care  boxele  sunt  repopulate  cu  un  nou  lot  de  purcei înțărcați.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

Instalaţii de ventilaţie ale halelor: flanse admisie aer incastrate in perete vertical (gol montaj de 60 X 35 cm), exhaustoare verticale pe acoperis.

Pentru realizarea condiţiilor de microclimat în ferma de reproducţie suine vor fi utilizate ventilatoare, conform tabelului următor:

| Tip ventilatoare – Capacitate ventilatoare | Hala1 Maternitate | Hala 2 Gestaţie libera | Hala 3 Gestatie imobilizată | Hala 4 Tineret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4E50AOM11100; 8.400 m3/h; 0,45kw; 2,3A | 8 buc. x 8400 mc/h = 67.200 mc/h |  |  | 7 buc. x 8400 mc/h = 58.800 mc/h |
| P6E50A2M11100; 10.000 m3/h; 0,54kw; 3,3A |  |  |  | 14 buc x 10.000 mc/h = 140.000 mc/h |
| P6E63A1M11100; 12.200 m3/h; 0,63kw; 3,6A |  | 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h | 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h |  |
| P6E71A1M11100; 14.100 m3/h; 0,62kw; 3,6A |  | 3 buc x 14.100 mc/h = 42.300 mc/h |  |  |

Sunt respectate prevederile Ordinului ANSVSA nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, ȋn adăposturile pentru porcine, conform căruia volumul de aer circulant se încadrează în următoarele intervale, în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara), exprimate în m3 /h/cap:

a) vieri şi scroafe: minimum 70-85 mc/h/cap - iarna; maximum 150 mc/h/cap - vara;

b) scroafe cu purcei: minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara;

c) tineret porcin: minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, maximum 50 mc/h/cap - vara;

| Categorie de animal | Nr. locuri/capete | Debit ventilator | Volum de aer circulant în fermă | Volum de aer conform Ordin ANSVSA Nr. 20/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vieri şi scroafe | ( 8 vieri ( 540 scroafe ( 342 scroafe Total: 890 | ( 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h ( 3 buc x 14.100 mc/h = 42.300 mc/h ( 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h Total: 188.700 mc/h | 212 mc/h/cap | minim 70-85 mc/h/cap maxim 150 mc/h/cap |
| scroafe cu purcei | 216 scroafe | 8 buc. x 8400 mc/h = 67.200 mc/h | 311 mc/h/cap | minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara; |
| tineret porcin | 3850 purcei | ( 7 buc. x 8400 mc/h = 58.800 mc/h ( 14 buc. x 10.000 mc/h = 140.000 mc/h Total:198.800 mc/h | 51,6 mc/h/cap | ( minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, ( maximum 50 mc/h/cap - vara |

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11) s-au luat următoarele măsuri:

- furajarea se face ad libitum, adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare.

- umplerea silozurilor cu furaje uscate se face direct din cisterne auto speciale prin intermediul unor sisteme pneumatice controlate de senzori de preaplin.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din fiecare adăpost de porci (conformare BAT 30) în cadrul fermei se aplică urmatoarele:

- fiecare compartiment al halelor de creştere a porcilor este prevăzut cu bazine betonate de colectare a dejecţiilor solide şi lichide(purin), inclusiv a apelor de spălare/igienizare a halelor; bazinele betonate îngropate de colectare al dejecţiilor solide şi lichide,  sunt prevăzute cu pernă de apă cu o grosime de cca 30 cm, care asigură răcirea dejecţiilor şi menţinerea unei temperaturi constante şi scăzute, care favorizează reducerea emisiilor de amoniac în aer; emisiile de amoniac sunt reduse şi prin utilizarea de furaje cu conţinut redus de azot liber.

- pardoseala halelor se spală zilnic numai cu apă sub presiune, care ajută la evacuare în bazinele de colectare a dejecţiilor animaliere, într-un ritm cât mai rapid.

- bazinele betonate de colectare a dejecţiilor comunică cu sistemul de canalizare terţiar, secundar şi primar de evacuare a apelor uzate spre staţia de epurare; golirea bazinelor se realizează gravitaţional, prin acţionarea mecanică a unui dop special amplasat la fundul bazinului.

- evacuarea dejecţiilor animaliere din bazinele aflate sub halele de creştere a porcilor se realizează la finalizarea unui ciclu de creştere şi în situaţiile în care s-au atins cotele maxime ale acestora – cel puţin o dată la 2 luni.

## Apă

Apele de la igienizarea halelor si dejectiile vor fi colectate in bazinele de sub pardoseala si evacuate in statia de epurare din Ferma 1 (din jud. Braila, com. Tufesti, T 5, P1, 16, 20, 21) detinuta de Tebu Consult Invest SRL, conform contractului nr. 771/29.12.2014

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale colectate de pe acoperișuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitațional în sistemul de canalizare al fermei.

Evacuarea dejecțiilor

Evacuarea  dejecțiilor  rezultate  în  urma  creșterii  suinelor  în  cadrul  fermei  se  face  în bazinele de dejecții amplasate sub halele de creștere a porcilor și care sunt prevăzute cu un nivel (perna) de apă la cota – 0,40 m față de nivelul finit al pardoselii și un volum total de 2505.6 m3 (volum raportat pentru cele 4 hale).

9.3   Sol

- Pentru colectarea dejectiilor, spatiile de cazare sunt dotate cu bazine betonate, cu geomembrana, amplasate sub hala, cu apa la cota de 0,4 m sub nivelul pardoselii (perne cu apa) si pardoseala perforata, cu gratare (din plastic sau beton).

retele de canalizare pentru colectarea si transportul apelor uzate la statia de epurare.

- Apele pluviale colectate de pe acoperișuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitațional în sistemul de canalizare al fermei.

- platforme betonate interioare pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare.

-ladă frigorifică cu volum de 500 l.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

# 10.1.2  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele generatoare de emisii din activitatea de creştere a porcilor, evacuate în atmosferă, sunt următoarele:

- Halele de reproducere porci și creştere tineret.

- Aeroterme care utilizeaza gaze naturale.

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă de la aeroterme se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul următor.

| Sursa generatoare | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin M.A.P.P.M. 462/1993 (mg/m3N) |
| --- | --- | --- |
| Aeroterme | CO | 100 |
|  | SO2 | 35 |
|  | Nox | 350 |
|  | pulberi | 5 |

b) Emisii difuze - din activitatea desfasurata in halele de reproducere și crestere a porcilor, generatoare de amoniac din dejecții.

Conform Deciziei de Punere în Aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci stabilește următoarele valori:

| Categorie de animale | Emisiile de amoniac (kg NH3/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- |
|  | Valori limită | Valoare limită superioară* |
| Scroafe aflate în călduri și scroafe gestante | 0,2-2,7 | 5,2 |
| Scroafe care alăptează (inclusiv purcei) din boxele de fătare | 0,4-5,6 | - |
| Purcei înțărcați | 0,03-0,53 | 0,7 |

*Limita superioară este stabilită pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a7, respectiv ”cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare)”.

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la fermă (conformarea cu BAT 13) în cadrul fermei s-au luat urmatoarele măsuri:

## menținerea animalele si suprafetele halelor uscate si curate prin evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele acoperite integral cu grătare.

## evacuarea continuă a dejecțiilor animaliere către bazinele de colectare a dejecțiilor situate sub pardoseala fiecărui compartiment din halele de porci.

## fiecare hala este dotata cu un sistem automatizat de monitorizare si control al umiditatii, temperaturii si ventilatiei pentru asigurarea parametrilor corespunzatori climatului din interiorul halelor de crestere porci.

## ventilatia in interiorul halei se realizeaza prin admisia fortata (in depresiune) a aerului proaspat, prin ferestrele acoperite de jaluzele cu deschidere reglabila si evacuarea fortata a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperis, pe unul sau pe două randuri; ferestrele sunt goluri in peretii longitudinali ai halelor, au dimensiunile de  35 x 65 cm si sunt acoperite cu clapete opace actionate automat, ce fac parte din sistemul de ventilatie (air inlets).

## deschiderea jaluzelelor si functionarea ventilatoarelor este asistata electronic printr-un sistem de senzori de temperatura si umiditate, conectati la echipamentul de monitorizare si control.

## platformele de deshidratare si compostare a namolului de epurare se afla amplasate in partea de est a amplasamentului fermei si respecta distanta prevazuta în Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014 actualizat.

# 10.2  Apă

Sursele generatoare de ape uzate (care se vor epura staţia de epurare autorizată existentă la ferma de creștere porci din vecinăttaea amplasamentului, deținuță de Tebu Consult Invest S.R.L.) şi poluanţii existenţi în acestea sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Poluanţi emişi | Mod de colectare/stocare/tratare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activităţi de creştere a porcilor si administrative | Ape tehnologice | pH, materii în suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, azotaţi, azotiţi, reziduu fitrat la 1050C, azot total, fosfor total, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cloruri, detergenţi sintetici biodegradabili, substanţe extractibile cu solvenţi organici, sulfaţi | colectare în sistemul de canalizare tehnologică şi tratare in statia de epurare cu trei trepte de tratare |

Valorile admise ale poluanților din apele uzate epurate se vor încadra limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor deținută de Tebu Consult Invest S.R.L. pentru punctul de lucru în care este amplasată stația de epurare.

  - Sol

Sursele generatoare de poluanţi sunt: activitatea de crestere a porcilor si activitatile conexe (colectarea apelor uzate tehnologice).

Controlul calitatii solului se va realiza din 2 puncte de prelevare, iar rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte și nu vor depăși următoarele valori obținute (conform Rapoartelor de incercare realizate de ALS Life Sciences România Ploieşti):

| Indicator analizat | Valori de referință (mg/kg s.u.) |
| --- | --- |
|  | Punct de monitorizare S1 (lângă rezervorul de apă potabilă) | Punct de monitorizare S2 (la limita cu Ferma 1 Tebu Consult Invest S.R.L.) |
|  | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm |
| Cupru | 26,53 | 17,2 | 20,4 | 27,6 |
| Zinc | 58,93 | 35,53 | 39,1 | 59,4 |
| Mangan | 477 | 377 | 435 | 500 |
| Cadmiu | 0,195 | 0,194 | 0,187 | 0,181 |
| Crom | 160 | 11,1 | 10,3 | 10,5 |
| Nichel | 21,0 | 18,8 | 18,5 | 19,0 |
| Plumb | 12,1 | 10,9 | 8,99 | 9,16 |
| Mercur | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |

Valori admise conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 sunt următoarele:

| Nr. crt. | Indicatori | Valori admise (mg/kg) conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valori normale | Pragul de alerta | Pragul de intervenție |
|  | Cupru | 20 | 250 | 500 |
|  | Zinc | 100 | 700 | 1500 |
|  | Mangan | 900 | 2.000 | 4.000 |
|  | Cadmiu | 1 | 5 | 10 |
|  | Crom | 30 | 300 | 600 |
|  | Nichel | 20 | 200 | 500 |
|  | Plumb | 20 | 250 | 1000 |
|  | Mercur | 0,1 | 4 | 10 |

  - Zgomot

Sursele de zgomot vor fi:

| Sursa | Durata | Frecvenţa | Activitate zi / noapte | Nivel de presiune dB(A) | Echivalent continuu dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel normal din adăpost | Continuu | Continuu | Zi | 67 |  |
| Ventilatoare hală | Continuu | Tot anul | Zi/noapte | 43 |  |
| Livrare hrană | 1 h | 2-3 ori/ săptămȃnă | Zi | 92 |  |
| Hrănire animale - purcei; - scroafe | 1h | Zilnic | Zi | 93 99 | 87 91 |
| Populare/depopulare hală | 2h |  | Zi | 90-110 |  |
| Curăţare dejecţii | 2h |  | Zi | 88 (86-100) |  |

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 10.009-88 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot , astfel: 65 dB pe timp de zi, respectiv 55 dB pe timp de noapte.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi colectate separat conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată.

Deşeuri produse și stocate temporar sunt cele din tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod deșeu | Cantități estimate/an | Mod de stocare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | deșeuri de țesuturi animale | 02 01 02 | 5t | In ladă frigorifică cu capacitate de 500 l, amplasată la intrarea în fermă, în spațiu special destinat | eliminare prin operator autorizat |
|  | deseuri metalice | 02 01 10 | 300 kg | Vrac sau in recipienti amplasati in special destinat | valorificare prin operator autorizat |
|  | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 100 kg |  |  |
|  | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 300 kg |  |  |
|  | ambalaje metalice | 15 01 04 | 10 kg |  |  |
|  | îmbrăcăminte de protecție | 15 02 03 | 10 kg |  |  |
|  | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 16 02 14 | 20 kg |  |  |
|  | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 40 m3 | In pubele amplasate in spatiul special amenajat | eliminate prin operator autorizat |

# PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

-Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

-Operatorul detine Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuieste şi actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute si disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate (conformarea cu BAT 2). În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

-sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

-lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

-fişa poluanţilor potenţiali,

-programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

-componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor,

-componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale,

-lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer (conformare cu BAT 25) se face prin estimarea acestora, anual pe baza   factorului de emisie CORINAIR.

## Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta saptamanal si/sau lunar si/sau anual (conformare BAT 29) pentru:

## consumurile de apă potabilă si tehnologică; consumul anual se va raporta in RAM;

## consumul de energie electrică pentru intregul complex de porci;

## consumul de gaze naturale;

## numărul de animale care intră și ies si se va inregistra in RAM;

## consumul de furaje

## cantitate de dejecții, raportata în RAM.

## Monitorizarea calităţii solului

## Se vor face determinari anuale in punctele si la indicatorii determinati prin rapoartele de incercare realizate de ALS Life Sciences Romania Ploiesti, respectiv:

| Nr. crt. | Punct de prelevare | Amplasare | Coordonate geografice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | lângă rezervorul de apă potabilă | 45.056289; 27.849448 |
| 2 | S2 | la limita cu Ferma 1 Tebu Consult Invest S.R.L. | 45.054674; 27.847928 |

## Se vor preleva probe din fiecare punct la adâncimile de 5 cm și 30 cm și se vor analiza următorii indicatori: Cu, Zn, Mn, Cd,  Cr, Ni, Pb, Hg.

## Deşeuri

## -Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările ulterioare se va ţine lunar evidenţa deşeurilor produse conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificările ulterioare, evidenţă ce va cuprinde următoarele informaţii: tip, cod, instalaţia producătoare, cantitatea,  modul de stocare, data predării, cantitatea predată către transportator, date privind expediţiile respinse. Se va întocmi un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verficare şi control.  Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

-cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

-numele transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

-confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase şi locul de depozitare/eliminare.

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere existent la documentatie

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate in tabelul următor:

Tabelul 14.1.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare in caz de opriri ale instalatiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

- conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, apa subterana,  a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depaşită.

-Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

-Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila şi acesta, autorizaţia integrată de mediu (A.I.M.), formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizarile anuale ale prezentei A.I.M. Raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

- Activitatea se va desfășura cu respectarea urmatoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată şi rectificată;

-Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 şi Ord. 197/2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

-O.U.G. nr. 68/2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

-Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Operatorul are următoarele obligații privind gestiunea deșeurilor:

# Conform  prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:

# încadrarea fiecarui tip de deşeu generat din propria activitate în lista  deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislaţia naţională prin H. G. nr. 856/2002;

# eliminarea în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului a deşeurilor care nu au fost valorificate;

# gestionarea deşeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

# fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

# fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

# fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- efectuarea operaţiunilor de tratare sau transferarea acestor operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

# păstrarea buletinelor de analiză care caracterizează deșeurile nepericuloase generate din propria activitate și transmiterea acesora, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului;

Conform  prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare:

# predarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje către un operator economic autorizat pentru valorificarea/eliminarea acestora;

# interzicerea amestecarii deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

- Obligațiile operatorului privind privind monitorizarea activității:

- toate analizele probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare;

- frecvenţa monitorizarii aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizarii anterioare;

- operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile in mediu se vor incadra in limitele prevazute de prezenta autorizatie;

- operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la punctele de prelevare şi monitorizare:

- înregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Exploatarea instalaţiei se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

-valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, eliminarea cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului a deşeurilore generate, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare pentru pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Ord. MMGA şi al Ministrului Integrarii Europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

-recepţionarea, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, in conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu;

-asigurarea și întreţinerea  unei perdelei vegetale din jurul amplasamentului;

-reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umidităţii în hale (funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de ventilaţie şi a sistemului de încălzire,  evitându-se astfel fermentarea dejecţiilor);

-aplicarea prevederilor  BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot şi fosfor din bălegar care conduc şi la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creştere şi din exteriorul acestora;

-curăţarea zilnică și menţinerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament;

-utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile tehnice la zi;

-verificarea periodică a circuitelor şi bazinelor de stocare a apelor uzate, a rezervoarelor de motorină din cadrul grupurilor electrogene  în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri şi luarea măsurilor de remediere;

-desfășurarea activităţilor numai pe suprafeţe betonate;

-depozitarea cadavrelor de porci în lada frigorifică până la predarea către operator autorizat în vederea incinerării;

-deţinerea de substanţe de absorbţie adecvate pentru absorbţia oricărei pierderi de produs petrolier;

-depozitarea deşeurilor numai în spaţiile amenajate special în acest scop;

-valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu;

# - respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie; în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile autorizatiei, operatorul are următoarele obligaţii:

-informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei;

-luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din prezenta Autorizaţia Integrată de Mediu.

-respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformitatii.

-întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra factorilor de mediu, până la restabilirea conformarii.

- Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de  fermă in timpul funcționarii, se vor pune in aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale , cu completarile si modificarile ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau in elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conform BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

- Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării autorizaţiei în următoarele situaţii:

a)poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţie sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

b)din motive de siguranţă în functionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c)este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

d)prevederile unor noi reglementari legale o impun;

e)oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

- În cazul producerii oricărui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1), care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- să informeze APM Brăila şi CJGNM Brăila în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- să informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi;

- să ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17-19;

- Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea tuturor măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

-tipul, momentul şi durata defecţiunii,

-cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

-urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

-toate măsurile iniţiate.

- Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

## Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizaţii.

## Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Notificarea APM Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

-punerea în siguranţă a instalaţiei;

-oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă industrială;

-golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

-curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice şi a rigolele de colectare a apelor pluviale;

-curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor și rezervoarelor;

-colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

-investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

-asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

-anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## -În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# -Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curățarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## -La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## -Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## -La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către reprezentanţii CJGNM Brăila  si APM Braila.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| IED | Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Com. Tufesti, jud.Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA II -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA III -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |