Anexa 5E

MEMORIU  DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului: CONSTRUIRE IMOBIL P+2E CU FUNCTIOUNI MIXTE – SPATIU ALIMENTATIE PARTER SI SPATII CAZARE 1E-2E SI TERASA NEACOPERITA

II. Titular:

- numele: SC CASA ARTEMIS SRL

- adresa poștală: jud. Braila, com. Chsicani, sat Vasatura, Str. Principala, nr. 27

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: +40 722 629 544, e-mail: office@casaartemis.ro,

- numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: HAHUI MIRCEA BOGDAN

- responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Terenul pe care se va implementa proiectul are suprafata de 3657 mp pe teren exista o constructive cu suprafata de 513mp cu regim de inaltime parter in care functioneaza un centru preparare hrana. Prin proiect se propune  realizarea unei constructii cu regim de inaltime P+2E, avand functiuni mixte spatiu alimentatie publica parter si spatii cazare la etajul I si II. Suprafata construita la sol va fi de 329,9mp, si desfasurata 951,1mp. Imobilul va avea o forma aproximativ regulata in plan, cu fatada principala paralela cu str. Principala.

Terenul pe care se va realize proiectul este amplasat in intravilanul in sat Varsatura, are categoria de folosinta curti-constructii 1965mp si arabil intravilan conform Certificatului de Urbanism nr. 46/18.03.2022 eliberat de Primaria Comunei Chiscani.

b) justificarea necesității proiectului;

Pe amplasament titularul detine un centru pentru preparare hrana, si doreste extinderea  serviciilor oferite clietilor prin construirea unui spatiu de cazare si de servire hrana pregatita celor care doresc sa petreca o mica vacant in spatiul de recreere amenajat in vecinatatea amplasamentului.

c) valoarea investiției: 332.850,00 lei (inclusiv TVA)

d) perioada de implementare propusă; 6 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- Plan de plan de situatie A01					sc. 1:1000

- Plan parter							sc. 1:100

- Plan etaj I							sc. 1:100

- Plan etaj II 							sc. 1:100

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Proiectul prevede costruirea unei cladiri noi cu suprafata totala de 957,2mp, cu regim de inaltime P+2E, retrasa fata de latura de nord a amplasamentului cu minim 0.85m. Constructia  se incadreaza in categoria de importanta „C” confor HG 261 din 08,06.1994 si clasa de importanta III conform Normativului P100-1/2013, grad II de rezistenta la foc conform P118/1999 si va  avea urmatoarea  componenta:

- Parterul va fi compartimentat astfel: hol de intrare cu receptie, birou, sala pentru servit masa cu capacitatea de 80 locuri, grup sanitar, spatiu tehnic pentru centrala, si hol acces spre centru preparare hrana. In exteriorul cladirii va fi construita o terasa neacoperita cu suprafata de 66.65mp ce poate fi amenajata in perioada calda pentru 40 locuri.

- Etajul I: casa scarii, 8 camere duble din care una amenajate pentru personae cu handicap, hol acces si o camera depozitare material pentru curatenia si igienizarea spatiilor de cazare (camera menajera).

- Etajul II : casa scarii, hol acces, camera menajera,  apartament cu doua camere – living si dormitor si 6 camera duble.

Inaltimea libera a parterului va fi de 3,10 m iar cea a etajului va fi de 2,80 m. Din punct de vedere constructiv  va fi o cladire  cu o structura  din beton armat ( grinzi si stalpi ), fundatiile vor fi de tip fundatii continue perimetrale din beton armat,  inchiderile  exterioare din zidarie de caramida (GVP 25 cm termoizolata cu polistiren expandat 20cm. Polistirenul va fi intors in zonele de goluri, in precadrul tamplariei exterioare.  Peretii de compartimentare sunt din zidarie cu grosime de de 25 cm intre camera si 15 cm in interiorul camerelor(bai), cu tencuiti pe ambele fete. Pardoseala va avea un strat de balast de 20cm peste care se toarna placa din beton armat de 15 cm. cu gresie ceramica antiderapanta avand coeficient de frecare de minim 0,4 in zona restaurant, receptie, spatii anexe, mocheta pe holuri si in camere. Placile peste parter si etaj, sunt realizate din beton armat monolit, cu grosimea de 15. Scarile interioare se vor realiza din beton armat.

Intregul  obiectiv  va avea ventilatie mixta naturala si fortata. Iluminatul se realizeaza atat natural prin intermediul ferestrelor  si usilor,  cat si cu corpuri de iluminat.

Finisaje exterioare: soclu placat cu piatra aparenta, tencuieli decorative de exterior pentru fatada, pardoseala din placi ceramice antiderapante pentru terasa si scara acces. Va fi montata mana curenta pentru scari si balustrada balcon din metal, glafuri si sorturi din tabla ancadramente profile decorative din polistiren tratat.

Acoperirea va fi in sarpanta pe structura din lemn ingnifugata prevazuta cu termoizolatie si hidroizolatie pe scaune, ancorata in planseul peste etajul 2. Invelitoarea este din tabla faltuita. Perimetral se prevede un sistem de colectare al apelor pluviale cu jgheaburi si burlane Ø100 din tabla vopsita in camp electrostatic  montate pe faţadele imobilului. Apele pluviale vor fi dirijate in canalizarea existent si catre spatiile verzi la fatada vestica.

Tamplaria exterioara: ferestre si usi din PVC, cu geam termoizolant, cu minim 3-5 camere termice, iar cea interioara: usi din lemn/ MDF. Finisajele interioare vor fi pentru, peretii celor doua grupuri sanitare cu faianta  si mixta (faianta si vopseluri lavabile pentru interiorul spatiilor de lucru si depozitare, restul peretilor sunt finisati cu vopseluri lavabile.

In vederea asigurarii conditiilor de microclimat in incaperile de locuit, imobilul va fi prevazut cu o centrala termica in condensatie, cu combustibil gaz natural pentru asigurarea agenrului termic si a apei calde. In camerele in regim hotelier, se vor monta convectoare se vor functiona in regim cald-rece, cu agent asigurat prin intermediul unei pompe de caldura de 72.3 kw pentru a asigura un minim de 40w/mc in spatiile de locuit, ce va fi montata pe imobil.

Instalatia electrica de distributie interioara au fost prevazute 3 tipuri de tablouri electrice: TGD (tablou general de distributie) racordat la bransamentul cladirii, din care se face alimentarea tablourilor TEA(tablou electric aparent), a tablourilor de apartament TA(tablou pentru fiecare apartament), iluminatul de la parter si casa scarilor, cat si prize si receptoare comune.

Instalatia electrica va fi o instalatie de joasa tensiune ce functioneaza la tensiuni de  0,4 KV (tensiuni de linie)  si de 0,23 KV (tensiuni de faza), formata dintr-o instalatie electrica de conexiuni si distributie care primeste si distribuie energie electrica si care cuprinde ansamblul tablourilor electrice (principale si secundare) si ale aparatelor, inclusiv caile de curent pentru alimentarea lor si instalatia electrica de utilizare care cuprinde circuitele receptoarelor individuale (motoare, rezistente, corpuri de iluminat, etc.) alimentate din tablourile de forta principale si secundare.

Instalatia de stingere incendii va fi racordata la rezerva de apa pentru incendiu existenta pe amplasament dispune de o coloana principala de alimentare cu apa a hidrantilor, hidranti interiori cu actionare manuala (cate un hidrant la fiecare etaj. Functionarea hidrantilor de incendiu interiori este asigurata timp de 10 minute.

Scurgerea apelor pluviale , se va realiza prin panta acoperisului, si va fi dirijata prin jgheaburi racordate la burlane verticale Ø100 mm montate pe faţadele imobilului şi vor fi dirijate in canalizarea nou proiectata si catre spatiile verzi la fatada vestica.

Accesul in cladire se va face atat pe fata din est prin pentru clienti sip e fatada vestica pentru personal care seserveste sala de server..

Alimentarea cu apa:  obiectivul este racordat printr-un branșament stradal, printr-un camin cu apometru la reteaua de distributie a furnizorului CUP Dunarea existenta din str. Principala. Pentru alimentarea cu apa a cladirii se va executa numai racordul la conducta existenta din conducta din polietilena de inalta densitate îngropată PE-HD 80, Dn 25 x 1,8 mm. Reteaua de apa interioara va fi executata din polipropilena pentru alimentarea cu apa a obiectelor sanitare aferente grupului sanitar din incinta imobilului . Conductele instalaţiei interioare vor fi montate aparent în măşti de instalaţii, în funcţie de felul şi poziţia obiectelor sanitare.

Canalizarea Constructia: canalizarea interioara ce va colecta apele uzate menajere de la grupurile sanitare ce se va racorda la canalizarea existenta pe amplasament asa cum este reprezentat si pe planul de situatie intr-un camin ce a fost prevazut odata cu executarea investitiei existente pe amplasament.

La dimensionarea canalizarii s-a tinut cont de urmatoarele aspecte: debitul de ape menajere; gradul de umplere max. admis U < 0,8; viteza admisa in retea intre 0,72 m/sec. si max. 8,0 m/sec; pantele folosite sunt cuprinse intre 1,5 % si 4 %;

Debitul de ape menajere este Qm = Qs +Qs max. ( l/sec. )

unde:

Qs = 0,007 l/sec.

Qs max. = 1,15 l/sec. (Wc)

Bransarea imobilului la retelele existente de apa si canalizare se va face in cele doua camine existente pe amplasament in spatele viitoarei investitii fara modificari la reteaua existenta.

Suprafata carosabila proiectata : pentru accesul la noua constructive va fi amenajata o alle de acces si oplatforma carosanila in suprafata totala de 680.1mp. Suptafata carosabila va fi executată din dale din beton din ciment rutier BcR 4.0, așezate pe o fundație de 20 cm balast si va include si allea de acces ce face legatura intre drumul de servitude din partea de nord a amplasamentului si cladirea existenta.

Restul terenilui va fi amenajat ca spatiu verde(1436mp).

- profilul și capacitățile de producție;

Activitatea consta in asigurarea serviciilor de cazare in regim hotelier in 15 spatii de cazare(14 acmere duble si un apartamet) si de servirea mesei intr-un spatiu amenajat.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); Pe Pe amplasament este edificata o constructive cu suprafata de 513mp cu regim de inaltime parter echipata cu dotarile necesare pentru preparare hrana. In interiosul spatiului de lucru sunt montate echipamente specifice acestui gen de activitate si anune cuproare industrial tip GASTRO, cuptoare cu cu microunde si pentru pizza, plite, gratere pentru fripturi(grill), mese de lucru, camera frig din panou termoizolant tip sandwich dotata cu un agregat de racire cu putere - 2,5 kw - 8600 btu, ce utilizeaza freon tip – 404, hote din inox prevazute cu filtre, tava de colectare si robinet de scurgere a grasimilor.  Spatiul a fost dimensionat si dotat pentru a asigura pregatirea hranei pentru 150 de persoane.

Fluxul tehnologic este definit de urmatoarelor etape:

- aprovizionare cu materii prime de origine animală (carne-porc, vită, pasare,  peşte,  vânat,  fructe  de  mare  şi  derivate  ale acestora, ouă, lapte şi  produse  lactate)  şi  de  origine  vegetală (legume, fructe, produse cerealiere) şi auxiliare;

- depozitare materii prime si auxiliare;

- preparare produse culinare;

- servirea clienților;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Activitatea ce se va desfasura  in cadrul obiectivului este specifica uitatilor de cazare si consta in urmatoarele activitati:

- Promovarea si vanzarea serviciilor hoteliere

- Planificarea rezervarilor si înregistrarea clientilor

- Evidenţa mişcării clienţilor si a situatiei apartamentelor

- Intampinarea clientilor

- Alocarea spatiului de cazare

- Inregistrarea datelor clientului

- Efectuarea serviciilor suplimentare

- rezolvarea solicitărilor si reclamaţiilor

- Inregistrarea consumurilor clientilor

- Incasarea contravalorii serviciilor consumate de client

- Emiterea notelor de plata si a facturilor

- Gestionarea cheilor

- Realizarea comunicatiilor în interior si în afara hotelului prin telefon, fax, e-mail,etc.

- Intocmirea situatiilor si a rapoartelor zilnice

- Intocmirea de statistici specifice

Pe langa serviciile de cazare vor fi asigurate si servicii de servire a mesei.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime utilizate sunt specifice acestui gen de constructii si anume: beton cca 148 mc, fier beton pentru armare cca 12500 kg, pentru realizarea cofrajelor se vor utiliza panouri prefabricate reutilizabile, lemn cca 5mc pentru acoperis, nisip cca 14mc folosit pentru paturile cablurilor electrice si a conductelor de apa si canalizare si pentru realizarea fundatiei paodoselei betonaste, balast cca 136 mc pentru umpleri si  platform carosabila, cablu pentru bransament electric trifazat subteran ACYABY 3X16mmp cca 20m CYABY 3x4 mmp, teava din polipropilena pentru reteaua de apa cca 190m, fitinguri, teva coturi teuti, reductii, teava si racorduri din PVC pentru canalizare Ø 100 si 110mm pentru colectoarele verticale si racord, cabluri electrice de diverse sectiuni cca 250ml si aparatura electrica pentru realizarea instalatiilor electrice de forta si iluminat, diverse elemente de prindere si fixare(suruburi piulite, saibe), caramida GVP pentru inchiderile exterioare si interioare, table profilata pentru acoperis.

Combustibili utilizati sunt combustibili lichizi necesari mijloacelor de transport si utilajelor de constructii utilizate pe amplasament (buldoexcavator utilizat la realizarea sapaturii pentru fundatii si saparea santului pentru cabluri, nivelarea terenului, compactor, autobetoniera pentru transportul betonului de la statia de betoane pe amplasament, autocamion pentru aprovizionarea cu fier beton, nisip si alte materiale) consumul estimate cca 600 litri.

Betonul este asigurat din statii de betoane cu care constructorul are contract, transportul betonului sete asigurat de furnizor cu mijloacele de transport specific(autobetoniere cu capacitatea standard de 24 to).

Lemnul va fi asigurat prin achizitia de la furnizorii de material de constructii.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Amlesamentul este racordat la reteaua de apa stradala existenta in zona amplasamentului pe str. Principala printr-un camin de record si camin de apometru. Se va ececuta numia cuplarea instalatiei de apa a constructiei la caminul de racor aflat in spatele viitorului hotel.

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordarea la bransamentul existent al SC CASA ARTEMIS EVENS. Cablurile vor fi montate ingropat pe o lungime de cca 16m. Solutia tehnica va fi una agreata de distribuitorul de energie electrica si va fi executata in baza unui proiect separat.

Reteaua de canalizare este va fi realizata din tuburi din PVC cu panta suficienta(min1%) pentru a se asigura viteza minima de 0,7m/s,  si se va racorda la caminul care preia si apele uzate de la centru preparare hrana. Apele uzate rezultate vor fi deversate in colectorul unei statii de pompare care va asigura transferal apelor uzate in canalizarea localitatii.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Lucrarile se vor desfasura strict pe suprafetele ce vor fi ocutate de viitoarea investitie, fara a afecta alte suprafete. Se va utilize zona pe care va fi amenajata platform carosabila din jurul cladirii.Pentru organizarea de santier se vor utiliza platforma existent in partea de vest a amplasamentului cu acces din sr. Principala. Santurile vor fi astupate utilzand pamantul rezultat din sapatura, pamantul neutilizat va fi utilizat pe suprafata terenului din zona lucrarilor in special in zonele mai joase pentru aducerea la nivel si la completari si umplerea golurile ramase dupa decofrarea elevatiei. La finalizarea lucrărilor se vor îndepărta toate resturile de materiale rămase în urma lucrărilor de execuție și se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, cu respectarea prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deseurile de constructii vor fi fundatiile platformelor carosabile ca material deumplutura, restul deseurilor vor fi eliminate sau valorificate prin colaborarea cu firme specializate de colectare şi valorificare deşeuri. Vor fi retrase de pe amplasament toate utilajele care au participat la realizarea proiectului, se va desfiinta gardul mobil opac amplasat pe latura de nord pentru protectia vecinatatilor, se va desființa organizarea de șantier, materialele neutilizate vor fi transportate în baza de producție a constructorului sau la altă locație.

Terenul ramas liber afectatat de lucrari si utilajele si mijloacele de transport va fi readus la starea initiala protr-o scarificare pe adancimea de 35-40cm pentru a compensa tasarea produsa de circulatia acestora.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul se va face din drumul de servitute aflat in partea de nord a amplasamentului pe o alee pavata cu lungimea de 6m existent pentru aprovizionare si depe latura de nord pe o alee cu latimea de 3m nou proiectata ce face legatura intre parcarea existent si zona carosabila din fata cladirii.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Pentru realizarea proiectului se vor utiliza urmatoarele resurse natural:

- nisip cca 44mc

- balast cca 136 mc

- lemn cca 5mc

- apa cca 40mc din care 24mc pentru umectarea agregatelor in timpul campactarii la realizarea platformelor(cca 35 litri/mp)

Nisipul este utilizat pentru realizarea paturilor pentru cablurile electrice ingropare, pentru conductele de apa si canalizare si pentru realizarea stratului de baza al pardoselei betonate interioare.

Balastul este utilizat pentru realizarea fundației platformei rutiere ingrosime de 20 cm rezutata dupa compactare si umplutura pentru turnarea placii de pardoseala betonata.

Lemnul este utilizat pentru realizarea de cofraje completarea golurilor la montarea cofrajele prefabricate si pentru realizarea sarpantei pentru acoperis.

Apa este utilizata pentru umectarea suprafetelor in perioadele cu precipitatii reduse, inaintea lucrarilor de sapatura si amenajarea terenului si a pamanturilor manipulate.

In functionare se va utiliza apa in scop menajer si pentru igienizari.

- metode folosite în construcție/demolare;

Metodele folosite la realizarea obiectivului sunt specifice pentru construcţia diferitelor structuri civile obişnuite.

Pentru etapa de amenajarea terenului: se va realiza mai intai pregătirea amprizei prin decaparea pe toată suprafaţa construibilă a pământului vegetal, metoda folosita buldoexcavator cu lama nivelare-terasare, extragerea arbuştilor şi rădăcinilor si curăţarea zonelor mâloase(daca este cazul) ca si la decapare, trasarea fundatie se va face prin masurare cu telemetru sau masurare directa cu mijloace clasice, realizarea fundatiei constand din executarea sapaturii si sprijinirea peretilor acesteia, montarea cofrajelor, montarea armaturii, betonarea fundatiilor.

Pentru realizarea săpăturilor pentru fundații precum si a santurilor pentru conducte ce se vor racorda la retelel existente se va folosi metoda sapaturii deschise cu  sprijin al taluzului acolo unde este cazul mechanic cu buldoexcavator cu cupa.

Turnarea fundatiilor se executa in straturi succesive de 20 –50 cm fara ca intervalul de timp intre turnarea a doua straturi sa depaseasca timpul de priza al betonului din stratul turnat anterior.

Pentru realizarea structurii formată din cadre, stâlpi, grinzi şi planşee, se vor aplica aceleasi metode ca si la turnarea fundatiilor, respectarea timpului de turnare fiind esentiala pentru a asigura rezistenta mecanica a structurii.

Conducta de apa si de canalizare va fi amplasata pe un pat de nisip de 10 cm, la adincimea retelelor cu care se racordeaza. Montarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie:

-	executarea sapaturii (mecanizat si manual) cu sprijinirea malurilor; (sapatura mecanizata se va face numai pe portiunile unde nu sunt intersectii cu alte conducte trasee de cabluri existente, etc.);

-	nivelarea (politura) fundului transeei se va face manual;

-	epuizarea apelor din sapatura provenite din infiltratii sau meteorice se va realiza cu pompa de mina sau motopompa;

-	realizarea straturilor de nisip necesare pozarii retelei de canalizare

-	lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor;

-	efectuarea probelor de etanseitate si presiune; Durata  probei  va fi de 15 min.

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de siguranta de 50 cm. Depozitarea pământului rezultat din săpătura in lungul tranșeii (șanțului) va avea în vedere si asigurarea scurgerii apelor din precipitatii astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor invecinate.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,30 m deasupra tubului. Fiecare strat se compacteaza separat cu maiul de mana sau cu compactor manual. Restul umpluturii se face in straturi de cate 20-30 cm grosime, de asemenea, bine compactate, pana la suprafata terenului, urmarindu-se realizarea unui grad de compactare de minimum 97%, in conformitate cu prevederile STAS 2914.

Metoda principala de realizare a retelelor de apa este prin termosudura si asamblare cu elemente de asamblare demontabile (mule, coturi T-uri, furtunuri flexibile, etc).

Realizarea fundatiei platformei prin punerea în lucrare a umpluturilor sub formă de strate elementare si compactarea acestora, montarea arnmaturii si turnarea betonului. Stratul de balast se transporta si asterne mecanizat direct pe patul platformei pregatit si compactat in prealabil. Metoda de compactare aleasa va fi prin cilindrare utilizand cilindru compactor cu rola dubla ce genereaza cel mai mic nivel de zgomot(105dB). Compactarea se execută cu viteză constanta, liniar fara şerpuiri, iar fâşiile succesive de compactare trebuie sa se suprapună pe minim 20cm din 4-6 treceri pana la atingerea nivelului de 98% grade proctor.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- Amenajarea organizării de şantier;

- Amenajarea terenului unde se va amplasa constructia care prevede:

- curatarea terenului,

- nivelarea terenului in cazul in care este necesara operatiunea,

- tasarea elementelor ce urmeaza a fi edificate pe amplasament,

- Executarea racordurilor la utilitati si a retelelor de canalizare;

- Lucrari de edificare a constructiei

- Lucrări de realizarea bransamentului electric la tabloul general al instalatiei,

- Executia instalatiilor interioare de apa canalizare, electrice, de incalzire racire;

- Executarea cailor de acces,

- Lucrări de sistematizare si amenajare a terenurilor afectate de lucrări.

- Dezafectarea organizări de santier

- Refacerea terenurilor afectate de lucrările de construire(daca este cazul)

- Predarea către beneficiar a amplasamentului la sfârsitul lucrărilor

Durata estimate a lucrarilor este de 6 luni dincare cca 2 saptamani pentru realizarea amenajarii de santier avand in vedere ca platform rutiera exista.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

In zona invecinata amplasamentului nu au fost identificate proiecte in derulare, sau solicitari pentru implementarea de noi proiecte. In imediata vecinatate este un centru de recreere cu terasa si o sala de evenimente iar pe amplasament un centru de preparare hrana care are capacitatea de a asigurara masa pentru 150 persoane, ce va deserve si noua investiie.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa O - proiectul nu va fi implementat. Alternativa nu a fost luata in calcul datorita necesitati realizarii proiectului rezultata conform justificatii prezentate.

Alternativele privind solutiiel constructive analizate:

-varianta I - structura din beton, pereti din zidarie din caramida, izolatie din polistiren expandat si finisaje cu tencuieli decorative

- Varuanta II – structura metalica pereti din panouri prefabricate tip sandwich, sarpanta din metal  cu invelitoare  din  panouri sandwich

- Varuanta III - structura metalica, pereti din zidarie din caramida placata cu placi bond

Din analiza  s-a optat pentru varianta I tinand cont de urmatoarele argumente:

- Avantajul principal al folosirii acestor structuri se datorează faptului că ductilitatea acestora le recomandă în zone cu seismicitate mare, cum este cazul zonelor adiacente cutremurelor vrâncene şi nu numai.

- Structurile din beton cu pereti din zidarie sunt capabile să preia solicitările datorate încărcărilor pemanente, greutăţilor proprii, sarcinile utile, încărcări din vânt, zăpadă, inclusiv seismice. Acest lucru permite executarea etapizată a construcţiilor, în prima faza realizându-se structura formată din cadre, stâlpi, grinzi şi planşee, iar ulterior închiderile din zidărie sau diverse materiale, pereţi de compartimentare, etc.

- Avantajele structurilor în cadre sunt date de execuţia rapidă a acestora şi posibilităţile de compartimentare diverse pentru mai multe tipuri de funcţionalităţi.

Structurile din cadre din metal, necesită şi realizarea unor contravântuiri în diverse planuri ale clădirii, care pot optura zone de acces sau suprafeţe vitrate, ceea ce impune amplasarea acestora ţinând cont de proiectul de arhitectură si se preteaza la constructii industrial cu minim de compartimentari.

Se propun doua soluții alternative de structură pentru aleea de acces:

Soluția 1 constă in: -dale din beton BcR 4.0 amplasate pe strat din ballast de 20cm grosime dupa compactare.

Soluția 2 constă in: 18 cm strat din beton BcR 4.0 turnat pe 20 cm strat din balast.

In alegerea variantei optime au fost luate in considerare criterii de ordin financiar (costul de realizare al investiției, costul de exploatare si întreținere a investiției), tehnic (ce soluție răspunde cel mai bine tehnic), timp de execuție , etc. Luând in considerare motivele de mai sus precum si considerente tehnico-economice, s-a optat pentru solutia I  ca varianta constructiva.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

In functionare proiectul va necesita eliminarea periodica a deseurilor de catre un operator autorizat.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de Urmanism nr. 46/18.03.2022 proiectul necesita urmatoarele avize:

- Avizul funizolilui servicilor de apa si canalizare CUP Dunarea

- Avizul furnizorului de energie electrica SDEE Muntenia Nord

- Avizul ISU

- Avizul DSP

- Avizul notarial al vecinilor

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Proiectul nu presupune lucrari de demolare terenulpe care urmeaza a fi realizata constructia fiind liber de constructii.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Proiectul va fi amplasat in com. Chsicani, sat Vasatura, Str. Principala, nr. 27, amplasamentul este situate in UTR2, are categoria curti – constructii si arabil, cu acces din doua artere de circulatie str. Principala si drum de servitude pe latura de nord a terenului din care se face accesul pentru aprovizionare pentru ambele obiective de pe amplasament. Cele mai apropiate locuinte sunt situate pe partea opusa a drumului de servitude  in zona de nord a amplasamentului.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Amplasamentul este situal la peste 35 km fata de granite cu Republica Moldova si Ukraina. Tinand cont de lucrarile necesre realizarii proiecului in care principalii poluanti sunt pulberile si poluantii rezultati din arderea combustibililor in motoarele termice ale utilajelor si mijloacelor de transport, de diatanta fata de granite de activitatea desfasurata in functionare, rezulta ca proiectul nu intra sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Listei monumentelor istorice, actualizată, in zona amplasamentului nu sunt amplasate astfel de obiective.

hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul este situat intravilan are folosinta actuala de curti constructii si agricol, este invecinat de terenuri din aceiasi categorie de folosinta.

politici de zonare și de folosire a terenului;

In perioada de implementare a proiectului, zonarea activitatii va fi: zona organizarii de santier care va utiliza platforma parcarii existente in suprafata de 662mp, cu acces direct din str. Principala ce cuprinde zona de stationare temporara utilaje si vehicule, zona de amplasare a depozitelor de materiale, zona de depozitare a deseurilor unde se vor anplasa containerele pentru colectare deseuri, zona de executie a lucrarilor. Cele doua zone de depozitare vor fi amplasate pe laturile de nord si sud iar parcarea pentru vehicule in zona de mijloc. Zona de executie a lucrarilor este compusa din suprafata de teren pe care se va realize constructia si zona adiacenta necesara utilajelor implicate in proiect.

La finalizarea lucrarilor bilantul teritorial va fi:

|  | Suprafata construita existenta | Suprafata construita propusa | Suprafeta carosabila | Alei acces | Suprafata spatii verzi | Suprafata ramasa libera | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafete | 513 mp | 842,9 mp | 662 mp | 680 mp | 1436,00 mp | 36,00 mp | 3657,00 mp |
| Ponderea din total suprafata in % | 14% | 23% | 18,10% | 18,60% | 39,30 % | 1,00 % | 100 % |

Zonarea si folosirea terenului corespunde destinatiei stabilite prin planurile de urbanism  si de amenajare a teritoriului.

• arealele sensibile;

Terenul nu se afla in interiorul sau in vecinatatea unei arii naturale protejate, areale dens populate, centre de ingrijire, zona impadurita,  terenul este amplasat intr-o zona de locuinte unifamiliare.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Punctul | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 730297 | 418278 |
| 2 | 730225 | 418281 |
| 3 | 730197 | 418292 |
| 4 | 730206 | 418300 |
| 5 | 730195 | 418305 |
| 6 | 730214 | 418313 |
| 7 | 730194 | 418325 |
| 8 | 730131 | 418323 |
| 9 | 730068 | 418348 |
| 10 | 730053 | 418309 |
| 11 | 730297 | 418278 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Criteriile care au stat la baza alegerii amplasamentului:

- s-a avut in vedere pozitionarea in intravilanul localitatii serviciile oferite de noua investitie fiind direct legate de activitatile de pe amplasament si din vecinatatea amplasamentului, fiind adresate populatiei locale si din zonele invecinate,

- accesul facil la o artera rutiera care sa nu necesite amenajeri costisitoare, dotarile existente pe amplasament, existenta bransamentelor la utilitati diminuand cantitatea de lucrari necesare realizarii proiectului,

- terenul este proprietatea titularului proiectului,

- suprafata terenului si amplasarea care sa asigure realizarea investitiei cu respectarea legislatiei in vigoare si asigurarea incadrarii in planurile de urbanism.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanti pentru ape in perioada de construire, sunt folosite utilaje la realizarea lucrărilor de executie si mijloace de transport. Astfel, principali poluanti sunt proveniti din pierderile accidentale de uleiuri si combustibili de la utilaje si mijloace de transport,  pulberi sedimentate de la materialele de constructie si din executia lucrărilor de pregatire si sistematizare a terenului, sau deseurile depozitate necorespunzator ce pot fi antrenate de apele meteorice căzute pe platformele de depozitare.

În perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului vor fi luate următoarele masuri pentru prevenirea poluării apelor:

- se vor utiliza numai utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic având verificarea tehnică în termen, specifice lucrarilor executate;

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor care un participa direct la lucrari (convertizoare, generatoare etc.) în incinta amplasamentului se va face numai în spatiile special amenajate (platforme betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta santierului. Alimentarea cu combustibili se va face de la distribuitori autorizati;

- se interzice spălarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, în incinta santierului;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate se va realiza numai în spatiile special amenajate.

- verificarea utilajelor se face periodic conform specificatiilor tehnice ale producătorului, astfel încât sa fie evitate pierderi de combustibili si lubrifianti ce pot fi antrenate de apele pluviale.

- Se va aplica un management corespunzător al gestionarii materialelor si deseurilor astfel încât acestea sa nu fie antrenate de către apele pluviale în canalizări. Materialele de constructii vor fi aduse pe santier numai în cantitative necesare executării lucrărilor aflate in executie fara a se depasi capacitatea de depozitare.

- Nu se vor executa lucrări de reparatie si întretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta santierului.

- pregătirea si programarea lucrărilor de executie a investitiei se va face astfel încât lucrările programate sa nu duca la aparitia unor situatii accidentale cu impact asupra mediului si sa asigure o pregătire prealabila pentru astfel de situatii (realizarea de canalizări si amenajări de preluare a apelor etc.)

In perioada de functionare

Vor figenerate ape uzate menajere, ce vor fi colectate prin intermrdiul canalizarii interioare si deversate in canalizarea existenta

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu sunt necesare instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursa principala de poluare a aerului in perioada de executie, este reprezentata de activitatea de executie a lucrărilor

Luand in considerare aceste elemente cu caracter general, emisiile potentiale de poluanti

atmosferici generate de activitatile de executie sunt reprezentate de:

- particule provenite de la operatiile de: excavare, compactare, incarcare/descarcare materiale/deseuri generatoare de praf, reabilitare terenuri afectate;

- particule generate de activitatile de transport;

- particule provenite din eroziunea eoliana a suprafetelor temporar perturbate, a

stivelor de sol si de deseuri solide, precum si a suprafetelor de teren devegetate;

- gaze de esapament de la vehicule si utilaje actionate de motoare cu ardere interna,

continand: oxizi de azot (NOx, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf,

compusi organici volatili (metan si compusi nemetanici), hidrocarburi aromatice

policiclice (in cazul utilajelor mobile), particule cu continut de metale (emisii de Cd,

Cu, Cr, Ni, Se, Zn, cu mentiunea ca emisiile de Pb vor fi nesemnificative ca urmare a

folosirii utilajelor si vehiculelor actionate de motoare Diesel);

Principalul poluant care va fi emis in atmosferava fi reprezentat de particule (particule totale in suspensie – TSP cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu diametre aerodinamice echivalente sub 10 µm – PM10).

Particulele rezultate din aceste operatiuni cu dimensiunea dt≥100 µm se depun în timp redus iar zona de depunere nu depăseste 10m de la frontul de lucru. Cele cu dimensiuni între 30 µm si 100 µm,  se depun pe distanta de până la cca 100m fată de frontul de lucru in conditiile unei atmosfere linistite fara curenti puternici de aer (distanţa maximă până la care emisiile de pulberi în atmosferă ar putea influenţa indicii de calitate ai aerului este, conform estimărilor efectuate pe baza modelului de dispersie a lui Sutton, de 80 - 100 m). Particulele cu diametrul ≤30 μm sunt particule in suspensie.

Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct proporţională  cu conţinutul de particule mici (dt < 30 µm), invers proporţională cu umiditatea solului.

Estimarea emisiilor de particule generaţe în urma activităţilor de construcţie:  calculul emisiilor de poluanţi generaţi în urma activităţilor de construcţie s-a realizat conform metodologiei EMEP/EEA2016 - Construction and demolition, utilizând următorii parametrii:

EM = EF * Aeffected * d * (1-CE) * 24/PE * s/9%

EF -factorul de emisie corespunzător tipurilor de construcţii realizate în cadrul amplasamentului, constructii non rezidentiale (toate construcție cu excepția celor rezidențiale și construcții de drumuri conform cap. Construction and demolition tabel 3.3;

Aeffected-suprafaţa construită propusă în proiect;

Suprafața pentru construcția decladiri de apartamente si hoteluri poate fi apoi calculată ca produsul dintre suprafața amprentei și factorul de conversie (1.3)

Aeffected=329.9*1.3= 428.87mp

d -durata lucrărilor de execuţie → 0.333 -Construcții nerezidențiale (toate construcțiile, cu excepția rezidențiale și construcții de drumuri);

CE - Controlul eficienței măsurilor aplicate de reducere a emisiilor → 0,5 conform tabel Control fracțional general;

PE –indice de evaporare  in functie de climat

PE=(10/9)

Pi- precipitatiile lunare (mm);  Ti- temperaturile lunare(în ° C), este → 47,5 (calculat conform formulei tinand cont de temperaturile si precipitatiile medii lunare );

s –conţinutul de sedimente din sol → 29% (determinat in funcţie de tipul de sol din zona amplasamentului- sol loess conform studiului geotehnic alcatuit preponderent din pamanturi coezive

prafos-argiloase - nisip fin (ca. 20-50 %) și un praf argilos).

EM = EF * 428,87*0.333*0.5*0.505*0.024= EF*0.865

Valorile EF pentru fiecare poluant specifice acestui tip de constructie sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Tip poluant | Value | Unit |
| --- | --- | --- |
| PTS | 3,3 | kg/[m2· year] |
| PM10 | 1 | kg/[m2· year] |
| PM2,5 | 0,1 | kg/[m2· year] |

| Tip poluant | Value | Unit |
| --- | --- | --- |
| PTS | 2.85 | kg/lucrare |
| PM10 | 0,865 | kg/lucrare |
| PM2,5 | 0,0865 | kg/lucrare |

Pentru realizarea platformei  danei in suprafata de 680.1mp, Valorile EF pentru fiecare poluant specifice acestui tip de constructie sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Tip poluant | Value | Unit |
| --- | --- | --- |
| PTS | 7.7 | kg/[m2· year] |
| PM10 | 2.3 | kg/[m2· year] |
| PM2,5 | 0,23 | kg/[m2· year] |

Se modifica valoarea pentru realizarea platformei  pentru d=0,083

| Tip poluant | Value | Unit |
| --- | --- | --- |
| PTS | 1.66 | kg/lucrare |
| PM10 | 0,495 | kg/lucrare |
| PM2,5 | 0,0495 | kg/lucrare |

Factorii de emisie pentru mijloacele de transport:

| Poluanti evacuati in atmosfera/ factori de emisie CORINAIR | NOX | NH3 | NMVOC | CO | N2O | CO2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii gr/kg de motorina | 33,47 | 0.013 | 1,92 | 7,58 | 0,051 | 3138 | 0,94 |

Factorii de emisie aplicati pentru utilajele industriale (macara, autobetoniere, bulbozer, excavator, încărcător frontal etc) care vor lucra si folosesc drept combustibil motorina.

Factorii de emisie aplicati pentru utilaje

| Combustibil/factori de emisie CORINAIR | NOX | NMVOC | CH4 | CO | NH3 | N2O | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii gr/kg de motorină | 48,8 | 7,08 | 0,17 | 15,8 | 0,007 | 1,3 | 5,73 |

Avand in vedere gradul de simultaneitate si consumul de combstibil specific fiecarui utilaj rezulta un un consum mediu preconizat de cca 100-110 litri motorină/zi( 90,2 kg), timp de 10 h/zi, (0,141-0,165 [kg /HP/h] pentru viteză redusă si 0,150-0,165 [kg / HP/ h] pentru viteză medie).

Evaluarea debitelor masice de poluanţi rezultaţi din arderea carburantilor in motoarele utilajelor si ale mijloacelor de transport:

| Natura poluantului | Emisii zilnice, kg/zi | Emisii orare, kg/oră |
| --- | --- | --- |
| NOx | 3,710 | 0,371 |
| NMVOC | 0,405 | 0,0405 |
| N2O | 0,0609 | 0,00609 |
| CO | 1,054 | 0,1054 |
| PM | 0,300 | 0,030 |
| NH3 | 0,00902 | 0,000902 |

In functionare poluantii atmosferici pot proveni de la combustibilul utilizat la bucătărie pentru masina de gatit.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Utilajele si mijloacele de transport sunt dotate constructiv cu sisteme de reducere a poluantilor emisi (catalizatoare), sisteme de retinere (filtre de particule) si sisteme de evacuare a gazelor de ardere specifice nivelului de omologare a fiecăruia.

Pentru diminuarea pulberilor generate din activitatea de construire se va avea în vedere urmatoarele:

- pe toata perioada de executie a lucrarilor de demolare suprafetele vor fi umectate ca si deseurile inerte rezultate supuse diverselor manipulari

- se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de reţinere a emisiilor de poluanţi în

atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea;

- se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante în atmosferă;

- depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate de vânt;

- se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată; în condiţii meteorologice nefavorabile (vânt puternic, etc.) se recomandă oprirea activităţii;

- pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele

care deservesc şantierele, iar transportul materialelor de construcţie se va face pe cât posibil acoperit;

- se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate;

- se vor respecta perioadele de revizie a utilajelor si mijloacelor de transport astfel încât nivelul emisiilor poluante sa se încadreze în limitele de omologare.

- se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87;

- organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular;

- se va respecta programul lucrărilor  si timpul de executie,

- alimenrtarea cu combustibili de calitate corespunzatori mormei de poluare a fiecarui utilaj;

- deplasarea autovehiculelor pe amplasament se va face cu viteza limitata la 5 km/h;

Centrala termica pentru asigurarea apei calde va functiona cu gaze naturale.

Incalzirea spatiilor se va face cu pompa de caldura alimentata electric, nu vor fi folositi combustibili.

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

In perioada de execute a proiectului, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- in fronturile de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice lucrărilor(excavări si manipulări de materiale si deseuri pe amplasament, realizarea structurii proiectate, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care transporta materiale necesare executiei lucrării.

Pe şantierele deschise, nivelul de zgomot generat de echipamente tehnologice de construcţii pentru lucrări de terasamente şi fundaţii este de: Leq= 83 - 92 dB(A), in conditiile in care simultaneitatea funcţionării echipamentelor aprox. 80%; In conditiile in care lucrarile se vor executa in flux iar gradul de simultaneitate se reduce nivelul de zgomot se va situa in jurul valorii minime de 83-85 dB(A) la nivelul frontului de lucru.

Nivelul de zgomot scade cu cresterea distantei fata de frontul de lucru conform ecuatie de mai jos:

LAeq(Sm) = LWAeq+ DI + K0-20•lg (Sm) -11 dB (simplificată după VDI 2714 - „Dispersia zgomotului în exterior" din 01/1988”)

LAeq(Sm) = nivelul de intensitate a zgomotului în locul imisiei (receptor), în dB

Sm = distanta sursa – locul imisiilor, în metri

LWAeq = nivelul de intensitate medie A a sursei în dB

DI = coeficientul dat de Direcţia de acţionare = 0 ÷ - 20, în dB, în cazul nostru, s-a considerat traiectoria directă, DI=0

K0 = coeficientul dat de Unghiul spaţial, corespunzătoare surselor în aer liber, deasupra solului.

Distanta s-a calculate tinand cont de sursa considerata punctiforma la 1m de sol, inaltimea gardului din panouri de 2m, si ditanta de la sursa pana la panou data de raza de actiune a utilajului (in cazul de fata buldoexcavator cu un unghi de oscilatie de 1900) min.5,750m(conform fisei tehnice), pentru siguranta pentru a evita lovirea accidental a panourilor distant minima luata in calcul va fi de 6m (tinand cont ca distant minima fata de limita amplasamentului este de 0.85m).

În zona în care este amplasat obiectivul, receptorii protejaţi sunt reprezentaţi de locuintele individuale. Distanta pana la cea mai apropiata locuinta este de. 8m rezulta ca:

Atenuarea generata de montarea panourilor mobile pentru santiere urbane este de cca 9 dB conform diagramei de calcul. K0= -9. Nivelul de zgomot perceput la fatada locuintei  laund in calcul cel mai zgomotos utilaj (105dB) va fi:

LAeq(Sm) = 105+0 -9 -20 lg14-11= 59 dB

Valoarea  maxima va fi inregistrata pe perioade scurte de timp in perioada de executie.

Avand in vedere ca simultaneitatea funcţionării echipamentelor este de aprox. 60-70%, ținând cont de faptul că pentru fiecare dublare a puterii se obtine o crestere de doar 3dB în plus fata de de nivel de presiune sonora (Sunetul - W, SPL, db, FS, putere, intensitate sonora, frecventa, ohmi - Mihai Toma),valoarea  maxima va fi inregistrata pe perioade scurte de timp si numai in perioada de executie a lucrarilor de amenajarea terenului si sapatura.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Masuri ce vor fi luate de titular pentru prevenirea/reducerea zgomotului pe perioada de executie:

- pe alimiamentul din partea de nord a amplasamentului la limita proprietatii se va monta un perete din panouri mobile din table zincata acoperita cu PVC cu lungimea de 52m, cu inaltimea de 2m, utilizate pentru imprejmuirile de santier urbane pentru a crea un obstacol impotriva propagarii directe a zgomotului.

- Se vor utiliza numai utilaje omologate cu reviziile tehnice la zi, in buna stare de functionare.

- Se va evita suprapunerea activitatilor generatoare de zgomot pentru a nu crea discomfort;

- Cu excetpia lucrarilor de pregatire si amenajare a terenului unde sunt implicate utilaje restul lucrarilor implica tehnologii ce produc un nivel scazut de zgomot (asamblari prin termosudare, folosirea elemente de asablare demontabile cu suruburi piulite, saibe, ect.)

- Pe parcursul lucrarilor utilajele si mijloacele de transport vor fi utilizate la capacitatea omologata fara a se depasii, pentru a se evita suprasolicitarea motoarelor ce poate duce la cresterea nivelului de zgomot; In cazul in care se va constata o depasire a nivelului de zgomot se va reduce capacitatea de incarcare atat pentru utilaje cat si pentru mijloacele de transport pentru a nu se mai atinge nivelul maxim de zgomot generat(o reducere cu 30% a capacitatii de incarcare duce la o reducere cu 20-25% a zgomotului generat).

- Pe perioada de executie a lucrarilor este interzisa indepartarea capotajelor motoarelor sau a sistemului de atenuare a zgomotului(amortizoarele de zgomot montate pe evacuarea gazelor);

- Aprovizionarea cu materiale se va face in limita strictului necesar conform proiectului tehnic pentru a se limita numarul curselor efectuate de  mijloacele de transport;

- Stationarea utilajelor si mijloacelor de transport in toate fazele inclusiv in perioada de incarcare/descarcare sau in perioada de asteptare se va face numai cu motoarele oprite pentru a se reduce gradul de utilizare simultana a motoarelor.

- Combustibilii utilizati vor fi de calitate comnform prescriptiilor producatorului utilajului pentru a se asigura functionarea la ramdament maxim si incadrarea in timpii normati de executie a lucrarilor cu reducerea duratei luicrarilor generatoare de zgomote.

- Alegerea unor rute de transport destinate transporturilor rutiere grele, pentru aprovizionarea cu materiale care sa evite zonele dens populate reduce semnificativ impactul generat de mijloacele de transport.

Circulatia in incinta amplasamentului se va face cu viteza redusa sub 5km/ora.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Atat pe perioada de executie a lucrarilor cat si in functionare pe amplasament nu vor exista surse de radiatie termica, luminoasa, electromagnetica, sau de alta natura importante ca valoare care ar putea avea un efect semnificativ asupra mediului.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Surse potentiale de contaminare a solului si subsolului:

a) Deseurile generate din activitatea de constructie si de personal;

b) Traficul auto din incinta;

c) Carburant utilizat de utilajelor care participa la lucrarile de construire si transport material si deseuri.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

In perioada de executie masurile luate pentru protectia apelor vor asigura si protectia solului. Deasemenea titularul va lua toate masurile necesare ca lucrarile sa se desfasoare strict pe zonele destinate acestora, fara a fi afectate terenurile ramase libere.

In cazul in care terenul ramas liber va fi afectat se vor lua masuri de remediere si aducere la forma initiala.

Circulatia utilajelor si vehiculelor se va desfasura numai pe trasee amenajate, stationarea numai pe platforme amenajate, se va asigura material petroabsorbant pentru inlaturarea eventualelor poluari accidentale

Se vor asigura platforme corespunzătoare pentru depozitarea temporara a deseurilor, dotate cu pubele ecologice pentru depozitarea deseurilor, colectarea selectiva si eliminarea periodica de pe amplasament a acestora pentr a se evita imprastierea pe sol.

Se va desemna un responsabil care va va asigura gestionarea si evidenta deşeurilor generate în cadrul șantierului;

Depozitarea şi manipularea materialelor de construcţie in mod corespunzator și în condiţii de siguranţă pentru a preveni pierderile și deteriorarea materialelor;

Păstrarea produselor aprovizionate ambalate până când sunt gata pentru a fi utilizate;

Obiectivul este dotat cu intalatie de canalizare proprie pentru colecatrea apelor pluviale si din igienizari.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

amplasamentul nu este situat in interiorul sau in imediata apropiere a unei arii naturale protejate.

Vegetatia si fauna zonei in care este amplasat obiectivul sunt caracteristice ecosisteme de tip urban, fiind vorba de o zona amplasata intravilan destinata contructiei de locuinte si prestari rervicii. Terenurile invecinate din categoria intravilan agricol cultivate sunt izolate de diverse constructii sau amenajari. In vecinatatea proiectului nu sunt zone impadurite cea mai apropiata zona impadurita este la 110m distanta de limita de vest a amplasamentului.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu sunt necesare lucrări si masuri speciale.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Inimediata vecinatate a ampasamentului despartite de un drum de servitute sunt aplasate locuite unifamiliale.

Cea mai apropiata locuinta este la cca 8m distant de limita vetica  a amplasamentului. Poriectul se incadreaza in limitele de ocuparea terenului si de inaltime specific zonei, conform certificatului de urbanism. In functionare nu va genera poluanti care sa afecteze zona locuita.

In perioada de executie protectia asezarilor umane si a altor obiective se va realiza prin asigurarea masurilor de protectie a  factorilor de mediu atat la nivelul frontului de lucru cat si la nivelul organizarii de santier care sa limiteze emisiile de poluanti in mediu inconjurator. Lucrarile se vor executa mumai in timpul zilei pentru a nu deranja vecinatatile.

Constructia realizata fiind inchisa si izolata la exterior , va asigura in functionare diminuarea nivelului de zgomot in exterior cu cca 35 dB dat de cea mai mica atenuare corespunzatoare suprefetelor vitrate ce vor fi realizate cu geam termopan.

In zona amplasamentului nu au fost identificate monumente istorice si de arhitectura, zone de interes sau obiective de interes traditional.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Tinand cont de amplasarea punctelor de lucru fata de zona locuita asa cum s-a prezentat anterior, nivelul de zgomot generat de utilizarea utilajelor nu va avea impact semnificativ asupra populatiei si nici poluantii generati de lucrari. Lucrarile generatoare de zgomt datorita utilajelor implicate sunt cele de amenajarea terenului si de realizarea sapaturii pentru fundatii. Aceste lucrari se intend pe durata a doua sau trei zine si imopactul generat va fi redus. Pentru prevenirea impactului produs de utilaje su vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele de constructive vor fi de categorie usoarea pentru constructii civile;

- utilajelor si mijloacelor de transport vor fi verificate periodic pentru încadrarea in normele de poluare inclusiv fonica,

- asigurarea servicelui la utilaje de către firme specializate care vor prelua si deseurile rezultate in urma interventiilor.

- evitarea suprasolicitarii utilajelor si mijloacelor de transport;

- transportul deseurilor si materialelor pulverulente numai acoperite cu prelate pentru a se evita antrenarea pulbelilor de curentii de aer si la traversarea localitatilor chiar daca viteza de deplasare este mai mica.

- Manipularea pamanturilor se va face numai dupa o umectare prealabila pentru a se evita formarea de pulberi in suspensie;

De asemenea pe timpul functioanarii proiectul nu genereaza poluanti admosferici care sa afecteze calitatea aerului la nivel local, deplasarea in incinta se va face cu viteza limitata iar stationarea se va face numai cu motoarele oprite. Sursele de zgomot vor fi sistemele de ventilatie ale agregatelor pompelor de caldura. Presiune sonora este de 36 dB(A), la 2 m distanta in camp deschis ca urmare acestea nu vor crea discomfort nici locatarilor si nici zonelor  invecinate. Zgomotele si vibratiile generate de circulatia vehiculelor vor fi de intensitate redusa datorita limitarii vitezei,si a lungimii foarte mici a traseului de aprovizionare si nu vor fi resintite la nivelul celor mai apropiate locuinte. Toate masurile prezentate pentru protectia factorilor de mediu conduc si la protectia asezarilor umane si a obiectivelor de interes public.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deseurile rezultate în urma activități de execuție a investiției sunt cele prezentate în tabelul de mai jos

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Provenite de la elementele de asamblare si piese aprovizionate; Valorificate prin societati autorizate | cca 40kg |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca 60kg |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Desurile de constructii rezultate din realizarea structurilor si fundatiilor turnate, vor fi utilizate la fundarea platformei(resturi de la turnare sau de la decofrarea structurilor si fundatiilor) | cca 1 mc |
| Materiale ceramice-sticla , portelan | 17.01.03 | Eliminare in groapa de deseuri inerte a localitatii(resturi de la realizarea blacarilor in grupurile sanitare si bai) | cca 0,2mc |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 3-4kg |
| Cupru (provenit de la instalatiile electrice) | 17 04 01 | Valorificate prin societati specializate | cca 0,5-1 kg |
| Fier, fonta, otel | 17.04.05 | Valorificate prin societati specializate de la taierea fierului beton si aprofilelor pentru armaturi | cca 50kg |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamântul este utilizat în principal la sistematizarea amplasamentului. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la groapa de deseuri inerte a localitatii | Cca 136 mc rezultat din sapaturi din care cca 40mc vor fi utilizati la sistematizarea terenului liber, restul va fi utilizat pentru umplutura ca strat de baza pentru fundatia din balast pentru placa parter |
| Materiale izolatoare | 17.06.00 | Eliminare prin societati specializate(rezultate da la placarea cu polistiren) | cca 0,5 kg |
| Deseuri menajere amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societati specializate | cca 0,5mc |

În perioada de functionare

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton provenite de la bunurile aprovizionate si utilizate | 15.01.01 | Valorificate prin societati autorizate |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice (detergentti, sapun lichid, etc.) | 15.01.02 | Valorificate prin societății autorizate |
| Ambalaje metalice(cutii metalice) | 15 01 04 | Valorificate prin societății autorizate |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Eliminate prin depozitare in depozite autorizate |

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Pentru prevenirea deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului se va respecta cu strictete documentatia de executie.

Materialele vor fi aprovizionate in cantitatile strict necesare si corespunzatoare din punct de vedere calitativ si dimensional confor documentatiei tehnice avizate pentru a se asigura calitatea lucrarilor, rezistenta in timp si a preveni interventia ulterioara pentru corectarea erorilor ce duce la cresterea consumurilor si generarea de deseuri suplimentare.

Punerea în operă a materialelor se va face conform documentaiei tehnice, cu respectarea traseelor impise de proiectant pentru instalatii astfel încât cantiatea de  deșeuri rezultată să fie cât mai mică.

Controlului calitatii lucrarilor se va face pe etape de executie. Se va efectua verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru lucrarile ascunse imediat dupa finalizare si inaitea realizarii celorlalte lucrari, verificarea si probarea instalatiilor finalizate pe etape de executie.

Deseurile inerte rezultate se vor folosi pe amplasament ca material de umplutura.

In perioada de functionare pentru a preveni aparitia deseurilor  se vor respeca cu stictete perioadele de intretinere a echipamentelor pentru a se prevenii defectiunile si aparitia deseurilor rezultate din reparatii. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu syurse de lumina pe bara de diode cu consumuri mici si durata lunga de viata pentru evitarea generarii de DEEE-uri.

Se va respecta cu strictete prescriptiile producatorului privind parametrii si modul de lucru al instalaiilor cald/rece pentru prevenirea uzurii premature a acestora sau deteriorarii datorita functionarii in afara conditiilor de exploatare prescrise si aparititia deseurilor rezultate din  reparatii sau inlocuiri. Intretinerea se va face de catre personal specializat instruit pentru interventia la aceste echipamente.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deseurile vor fi colectate selectiv, vor fi depozitate pe categorii in locuri special amenajate in vederea valorificării/eliminării numai prin agenti economici autorizati.

Deseurile de pamant si pietre (rezultate din activitatea de excavare) vor fi reciclate in lucrările de sistematizare a terenului, in umpluturi cat si ca material inerte, reprezentând o parte din necesarul de umplutura pentru nivelării ale terenului. Cantitatile neutilizate se vor elimina la gropile de imprumut indicate de administratia locala .

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Pentru realizarea proiecului nu sunt necesare substante periculoase cu exceptia combustibililor pentru utilaje, depozitati in rezervoarele utilajelor si mijloacelor de transport.

In functionare pe amplasament nu vor fi utilizate substante periculoase

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

In perioada de realizare a proiectului pe amplasament nu se vor organiza depozite de combustibili sau alte substante periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Pentru realizarea proiecului vor fi utilizate resurse naturale si anume nisip, balast, apa si lemn in cantitati limitate. Se va utiliza si solul in suprafata de cca 1000mp pentru realizarea constructiei si amenajarea platformelor carosabile, restul suprafetei de teren va fi amenajat ca spatiu verde. Biodiversitatea pe amplasament este redusa terenul avand destinatia curti constructii si agricol, astfel ca proiectul nu va genera un efect semnificativ asupra biodiversitatii. Proiectul nu va utiliza terenuri noi din alta categorie

In perioada de functionare va fi utilizata apa pentru igienizari, in scop potabil si menajer.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Folosirea utilajelor şi echipamentelor poate crea disconfort în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile. Impactul se va resimţi doar la nivelul amplasamentului, in vecinatatea frontului de lucru, având in vedere ca nu sunt necesare utilaje de constructii de capacitate mare, numarul utilajelor implicare este redus(buldoexcavator, compactor, autocamion, pompa beton, autobetoniera), gradul de simultaneitate al functionarii acestora este scazut, nu vor rezulta cantitati mari de deseuri in special de constructii ce trebuiesc evacuate de pe amplasament, lucrarile nu vor avea efecte asupra biodiversitatiiavand in vedere ca biodiversitatea este redusa pe amplasament.

Amenajarea terenurilor in cadrul proiectului va produce efecte positive prin reducerea eroziunii solului si diminuarea cantitatilor de pulberi antrenate de curentii de aer. Amenajarea spatiului verde va avea un efect pozitiv visual dar va crea si confort prin cresterea zonelor umbrite.

Printr-o gestionare corecta a deseurilor generate si respectarea procedurilor de lucru, activitatea desfasurata pe amplasament un va produce un impact semnificativ asupra sanatatii umane, biodiversității, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale,etc.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Pe perioada de derulare a proiectului va exista un impact redus, pe termen scurt, în ceea ce priveşte zgomotul, si emisiile atmosferice doar la nivelul amplasamentului.

Extinderea spațială a  zonei  de influență a impactului este în strânsă legătură cu natura impactului,  si  cu  magnitudinea și complexitatea  acestuia.  Avand in vedere dimensiunile proiectului, durata de executie si complexitatea lucrarilor,  magnitudinea si complexitatea este redusa, iar zona  de  impact  va  fi limitată  la  amplasament,  solul/subsolul  sau  biodiversitatea zonei  (care  este  redusă  pe amplasament) nu vor fi afectate.

In perioada de functionare impactul va fi si mai redus ca urmare acesta nu se va extinde asupra zonelor invecinate.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Conform situaţiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este limitata la nivelul amplasamentului pe care se realizează proiectul, factorul de mediu afectat de proiect pe durata de existenta a proiectului este solul pe care se vor realiza constructiile si calitatea aerului. Având in vedere ca proiectul se dezvolta pe o suprafata limitata, vegetatia si fauna zonei in care este amplasat obiectivul sunt caracteristice ecosisteme de tip urban cu influente de antropizare, fiind vorba de o zona amplasata intravilan destinata contructiei de locuinte si prestari rervicii, simultaneitatea lucarilor fiinde redusa si magnitudinea impactului este limitată si de o complexitatea redusă.

- probabilitatea impactului;

Având in vedere ca pe durata existentei proiectului pentru activitatea prevăzută a se desfăsura prin proiect s-au luat masurile necesare de protectie a mediului probabilitatea aparitiei unor efecte semnificative asupra mediului ca urmare a realizării proiectului este redusă.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Pe perioada de executie a lucrarilor se va manifesta un impact asupra foctorilor de mediu limitat la durata de realizare aproiectului de intensitati diferite in functie de etapele de realizare. Odata cu finalizarea lucarilor impactul generat de acestea va dispare. In perioada de functionare va exista un impact generat de arderea combustibilior gazosi, avand in vedere ca necesarul de combustibil este redus (va fi utilizat numai in central ternica) si imactul este redus si discontinuu. Deseurile rezultate pot afecta factorii de mediu in conditiile unei gestionari necorespunzatoare. Acest impanct nu se va manifesta permanent si este reversibil putand fi indepartat printr-o salubrizare corespunzatoare a zonelor afectate.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Pe perioada implementării proiectului se vor aplica următoarele măsuri tehnice/ operaţionale de evitare/reducere a impactului asupra factorilor de mediu:

  - Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice acestui tip de investitie;

  - Respectarea tuturor conditiilor impuse prin avizele si autorizatiile necesare implementarii proiectului;

  - Depozitarea temporară a deşeurilor rezultate în locuri special amenajate si containere adecvate;

  - Valorificare/eliminarea deseurilor numai prin oretatori autorizati cu respectarea legislatiei in viguare;

  - Executarea lucrărilor prevăzute de proiect numai pe suprafaţa special destinată acestui lucru, fără a se afecta alte suprafeţe de teren;

  - Respectarea nivelului fonic maxim admis în afara incintei;

  - Folosirea de tehnologii, utilaje şi echipamente tehnologice moderne cu emisii reduse;

  - Depozitarea deşeurilor de tip menajer în containere special destinate.

In perioada de functionare:

- vor fi respectate cu strictele perioadele de verificare si intretinere a echipamentelor,

- se vor lua masuri de conservare corespunzatoare a acestora in perioada de nefunctionareastfel ca la repornire sa fie in perfecta stare de functionare.

- toate interventiile asupra echipamentelor si instalatiilor se vor efectua numai cu personal calificat prin firme de specialitate

- natura transfrontalieră a impactului.

Avand in vedere ca distanta pana la cea mai apropiata granita este de cca 35 km cu Republica Moldova si Ukraina, iar activitatea nu este generatoare de poluanti ce ar putea fi dispersati pe distante mari, nu va exista un impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Alegerea utilajelor  pentru realizarea proiectului s-a facut tinand cont de marimea si capacitatea acestora in raport cu lucrarile necesare realizarii proiectului,  deservirea utilajelor si instalatiilor de pe santier se face numai de către personal instruit pentru evitarea aparitiei situatiilor periculoase ce pot duce la poluări accidentale. Personalul de executie a obiectivului este instruit privind interventia in cazul unei poluări accidentale. Au fost prevăzute materiale pentru interventie in caz de poluare (materiale petroabsorbante, containere de depozitare pentru materialele folosite). A fost desemnat personal instruit pentru urmărirea realizării corespunzătoare a lucrărilor de constructii montaj si a probelor (verificarea etanseitătii retelelor tehnologice) pentru evitarea pierderilor sau aparitia infiltratiilor în sol. Se va urmări si respecta cu strictete intervalele de verificare a tuturor utilajelor dotate cu motoare termice. Pentru depozitarea deseurilor au fost amenjate spatii speciale dotate cu containere adecvate pentru fiecare tip de deseu. Se va tine evidenta deseurilor  atat in faza de realizare a proiectului cat si in functionare. Stationarea utilajelor si vehiculelor se va face numai cu motoarele oprite. Se vor utiliza combustibili ce calitate (euro 5 si 6) de la distribuitroir autorizati.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

In scopul realizării obiectivului proiectat organizarea de santier se amenajează in cadrul terenului detinut de beneficiar folosind amenajarile existente si anule platform parcarii din zona de est a amplsamentului.

Functiunile organizării de santier sunt:

- parcare pentru autovehiculele si utilajele de constructii

- depozitare temporara pentru echipamentele si dispozitivelor utilizate in timpul implementării proiectului(dupa caz);

- depozitarea temporara a materiale de constructii (nisip, lemn, etc.);

- depozitare in spatiu asigurat de echipamente si materiale mărunte;

- baracamente pentru personal(containere mobile).

Pe perimetrul incintei şi în exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptionări din care sa reiasă denumirea lucrării şi a executantului acesteia;

Lucrări necesare organizării de şantier sunt:

1.Alimentarea cu apa

Apa potabila si menajera va fi asigrata de la reteaua existenta pe amplasamentul;

2.Canalizarea

Pe amplasament exista canalizare dar si grupuri sanitare amenajate ce vor fi utilizate de catre personal.

3.Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua existenta pe amplasament.

Iluminatul pe perioada de construire se realizează cu sistemul de iluminat provizoriu cu corpuri de iluminat ampasate pe latura dinspre nord si vest.

4. Imprejmuirea

Organizarea de santier nu va avea imprejmuire proprie. Se va utiliza imprejmuirea amplasamentului.

După finalizarea lucrărilor, organizarea de santier va fi desfiinta, vor fi retrase toate utilajele si dotarile, astfel incat sa se asigure reutilizarea platformelor existente

Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier va fi loclizata in partea estica a amplasamentului unde exista o platforma dalata cu suprafata de 662mp, cu acces direct din str. Principala, unde vor fi amplasate containerele pentru personal, cantainerul de depozitare material marunte, se vor organiza depozitele de material si zona de stationare utilaje.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Realizarea organizarii de santier nu va produce un impact suplimentar deoarece nu se vor utiliza terenuri noi, dotarile ce vor fi amplasate in cadrul organizarii de santier nu necesita lucrari de construire, vor fi utilizate acele portiuni de teren pe care nu vor fi amplasate constructii subterane, astfel ca pana la finalizarea proiectlui nu se va mai interveni asupra lor.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanti sunt mijloacele de transport cu care vor fi transportate dotarile ce voor fi amplasate pe platform existenta.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Dotările si masurile de reducere a emisiilor sunt cele prezentate anterior atat pentru utilaje cat si pentru activitatile de manipulare incarcare si descarcarea materialelor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

La finalizarea investitiei, este prevazuta si sistematizarea pe verticala a incintei, prin utilizarea intregii cantitati de pamant fertil rezultata.  Toate deseurile rezultate in urma lucrărilor de constructii vor fi valorificate sau eliminate prin operatori autorizati, vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament, materialele neutilizate vor fi mutate in baza constructorului.

Daca vor exista zone afectate de utilajele de constructie sau de depozitarea de materiale vor fi refăcute.

Se va desfiinta organizarea de santier, spatiile ocupate vor fi curatate permiţând revenirea la destinatia avuta anterior. Materialele rezultare in urma dezafectării organizării de santier vor fi transportate la depozitele constructorului in vederea reutilizării.

In cazul dezafectarii investitiei la incetarea activitatii, avand in vedere ca terenul are folosinta actuala curti-constructii conform certificatului de urmanism, pentru refacerea terenului dupa finalizarea lucrarilor de demolare si eliberarea terenului de deseurile si materialele de constructive rezultate, se vor desfasura urmatoarele lucrari: unplerea golurilor cu pamant de la gropile de imprumut in straturi de cate 20-30 cm grosime, bine compactate, (ultimi 30cm se vor umple cu pamant fertil), scazificarea tuturor supafetelor ce au fost supuse unei operatiuni de compactare pana la adancimea de 35-40cm, asternerea uni start de minim 30cm de pamant fertil, aplicarea de lucrari specificepentru inverzire.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluările accidentale ce pot fi produse in timpul executiei sunt deversări accidentale de combustibili sau uleiuri de la utilaje sau de materiale de construite.

Pentru limitarea si îndepărtarea efectelor in cazul poluări importante cu produse petroliere se va recurge la utilizarea materialelor petroabsorbante pentru stoparea dispersiei si pătrunderi in sol sau antrenarii de catre apele pluviale. Se vor lua masuri de remediere a defectiunilor apărute care au generat poluarea. Materialele petroabsorbante utilizate vor fi depozitate intr-un container etans in vederea eliminări printr-un operator autorizat. Solul contaminat va si indepartat si depozitat in recipienti etansi pentru a fi trasportat la un operator pentru bioremediere si inlocuit cu sol curat. Pentru prevenirea poluarilor accidentate cu produse petroliere provenite de la vehiculele aflate pe acestea vor fi verificate periodic.

In timpul functionarii poluarile accidentale se pot produce prin gestionarea necorespunzatoare a deseurilor. Se vor lua masuri pentru colectarea deseurilor in containere adecvate fiecarui tip de deseu, se va face igienizarea zonei afectate.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

La incetarea cativitatii atunci cand se doreste dezafectarea si demolarea constructiei  se vor derula urmatoarele activitati:

- oprirea activitatii valorificarea dotarilor

- deconectarea de la reteaua electrica si utilitati;

- demontarea echipamentelor electrice interioare ;

- demontarea obiectelor sanitare, instalatiilo interioare de aoa si canalizare;

- dezafectarea instalatiei electrice si a tablorilor de alimentare

- realizarea lucrarilor de demolare la constructii;

- dezafectarea bransamentelor de alimentare cu apa si energie electrica;

- dezafectarea platformei rutiere;

- Eliminarea tuturor deseurilor de pe amplasament

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dupa dezafectarea investitiei si eliminarea de pe amplasament a tuturor materialelor si deseurilor rezultate pentru refacerea terenului se for executa lucrarile de refacere a amplasamentului. Se vor desfasura urmatoarele lucrari: unplerea golurilor cu pamant de la gropile de imprumut in straturi de cate 20-30 cm grosime, bine compactate, (ultimi 30cm se vor umple cu pamant fertil), scazificarea tuturor supafetelor ce au fost supuse unei operatiuni de compactare pana la adancimea de 35-40cm, asternerea uni start de minim 30cm de pamant fertil, aplicarea de lucrari specifice.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

|  | Semnătura și ștampila titularului |
| --- | --- |